СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении программы

«Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы»

| Принято Собранием депутатов |  | 09.06. 2012 года |
| --- | --- | --- |

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 17.03.2011 о разработке и принятии программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы»,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Распоряжением Администрации Ольгинского сельского поселения

12.05.2012 г. № 30 «О разработке и принятии программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы»,-

Собрание депутатов Ольгинского  сельского поселения

РЕШАЕТ:

1.Утвердить программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы» согласно (приложение).

2. Сектору экономики и финансов при формировании бюджета Ольгинского сельского поселения Аксайского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предусматривать ассигнования на реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы»

3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

# 4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

# заместителя председателя Собрания депутатов Ольгинского

# сельского поселения Н.Н.  Воропаеву.

# Глава Ольгинского

# сельского поселения                                                С.Г. Личковаха

ст. Ольгинская

«09» июня 2012 г.

№ 134

# Приложение
к Решению Собрания депутатов  Ольгинского сельского поселения

# от « 9 » июня  2012г. № 134

# Программа комплексного развития систем

# коммунальной инфраструктуры

# Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы.

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Администрации Ольгинского сельского поселения от 12.05.2012г. № 30 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения на 2012-2025 годы». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| Основная цель программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Ольгинского сельского поселения. |
| Основные задачи программы | Определение перспективной потребности населения Ольгинского сельского поселения, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории Ольгинского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2012-2025 годы |
| Структура программы | Раздел Ι. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения. 1. Краткий анализ состояния системы электроснабжения. 2. Краткий анализ состояния системы водоснабжения. 3. Краткий анализ состояния системы водоотведения. 4. Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. 5. Краткий анализ состояния системы газоснабжения. Раздел ΙΙ. Перспективы развития муниципального образования «Ольгинского сельское поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Ольгинского сельское поселение» 2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Раздел ΙΙΙ. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 1. Целевые показатели развития системы Электроснабжения. 2. Целевые показатели развития системы водоснабжения. 3. Целевые показатели развития системы водоотведения. 4. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых обходов. 5. Целевые показатели развития системы газоснабжения. Раздел ΙV. Программа инвестиционных проектов. 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении. 2. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. 3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении. 4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении. Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. Раздел VΙ. Управление программой. Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы. 1. Перспективные показатели развития для разработки программы. 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 4. Перспективная схема электроснабжения Ольгинского сельского поселения. 5. Перспективная схема газоснабжении Ольгинского сельского поселения. 6. Перспективная схема водоснабжения Ольгинского сельского поселения. 7. Перспективная схема водоотведения Ольгинского сельского поселения. 8. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами. 9. Финансовые потребности для реализации программы. 10 Модель для расчета программы. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Ольгинского сельского поселения. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование из средств областного и местного бюджетов. Средства инвесторов за счет применения тарифа на подключение к системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжении, и газоснабжении. Тариф для потребителей |
| Ожидаемые социально-экономические результаты программы | Улучшение экологической ситуации, повышение качества предоставляемых услуг, |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Общее руководство и координацию работы по исполнению программы осуществляет Администрация Ольгинского сельского поселения |

## Раздел Ι. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения.

## Краткий анализ состояния системы электроснабжения.

## Населенные пункты электрифицированы,  обсуживающая организация участок АРЭС.

Проектная численность населения на первую очередь строительства до 2018г. составляет -  6714 человек, на расчетный срок с учетом рекреантов  - 10 431чел.

На территории поселения размещается рекреационное жилье на 3000 человек, где будут размещаться объекты соцкультбыта, учреждения общественного и коммунального обслуживания, жилая застройка, объекты отдыха, развлечений и спортивные сооружения.

Застройка населенных пунктов поселения в основном малоэтажная.

При разработке схемы электроснабжения территории Ольгинского поселения на расчетный срок до 2028 года учтены вопросы электроснабжения всех объектов населенных пунктов.

В соответствии со схемой инженерных сетей, выполненной в составе «Схемы территориального планирования Аксайского района», выполненной  РосНИПИ Урбанистики (г.Санкт-Петербург) электроснабжение осуществляется от электрических сетей 35; 110кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Ростовэнерго». Источником электроснабжения населенных пунктов являются трансформаторные подстанции 220/110/35/10 кВ. Основной опорной подстанцией системы является подстанция 220/110 кВ  «Койсуг»  (120+125 МВА). Потребители Аксайского района запитаны на напряжение 35кВ.

## Краткий анализ состояния системы водоснабжения.

Система водоснабжения потребителей Ольгинского сельского поселения осуществляется ОАО «Аксайская ПМК РСВС» из Зерноградского  группового водопровода (с водозабором из реки Дон) с очистными сооружениями в х. Верхнеподпольном и  из шахтных колодцев, глубина которых колеблется в пределах 10-25 метров.

## Основным видом деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» является:

- обеспечение населения г. Аксая и сельских населенных пунктов Аксайского района качественной питьевой водой (добыча, транспортировка);

- обеспечение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций  водой для производственных нужд и целей пожаротушения;

- оказание услуг по приему, отводу, очистке и сбросу сточных вод;

- эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации.

## - Надежность работы системы водоснабжения является достаточно низкой в связи со значительным износом основных фондов системы водоснабжения поселения .

- Количество воды на нужды промышленности (в случае её наличия) и неучтенные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

- Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

-Трубопроводный транспорт представлен магистральным водопроводом протяжённостью 33,6 км.

## Краткий анализ системы водоотведения.

Централизованное водоотведение отсутствует.

В настоящее время  отсутствует система водоотведения поверхностных стоков.

## Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Общий (неселективный) сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в Ольгинском сельском поселении осуществляется предприятием, имеющими лицензию на обращение с отходами ООО «Южный Город-Аксай» 2 раза в неделю. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в районе  х. Ковалевка.

## Краткий анализ состояния системы газоснабжения.

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей Ольгинского сельского поселения осуществляет филиал «Аксайрайгаз» Существующая на территории Ольгинского сельского поселения газораспределительная система состоит из разветвленной сети газопроводов высокого, среднего давления и Газораспределительных пунктов, позволяющая полностью газифицировать жилые поселки ст.Ольгинская, х.Махин и х.Нижнеподпольный.

Трубопроводный транспорт представлен газопроводом (общая длина – 50,04 км)

## Раздел ΙΙ. Перспективы развития муниципального образования «Ольгинское сельское поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

## Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Ольгинское сельское поселение».

На территории Ольгинского сельского поселения расположены 3 населённых пункта: станица Ольгинская, хутор Нижнеподпольный и хутор Махин. Основная масса населения и социально-производственная инфраструктура сосредоточены в станице Ольгинской. Сельское поселение в системе расселения района граничит с Аксайским городским поселением, Ростовским городским поселением, с Большелоговским сельским поселением, Старочеркасским сельским поселением, Верхнеподпольненским сельским поселением, Истоминским сельским поселением и Ленинским сельским поселением.

Население

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они отражают состояние рынка труда и выявляют перспективы развития территории. Демографические процессы определяют характер социально-экономических явлений. Только на основе расчетной численности населения на перспективу можно приступать к планированию путей развития и зонированию территорий, определению коммуникационных сетевые ресурсов, количества учреждений социальной сферы. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для Аксайского района, так и для Ольгинского сельского поселения.

Численность постоянного населения Ольгинского сельского поселения по состоянию на 01.01.07г. составляет 6066 человек или около 7,0% от численности населения Аксайского района. Все население сельского поселения относится к категории сельских жителей ввиду отсутствия на рассматриваемой территории городских поселений.

Территория поселения находится в непосредственной близости от Ростовской агломерации, что предопределяет позитивный ход демографических процессов и при обеспечении приемлемыми коммунальными условиями и благоприятным социальным климатом существует возможность интенсификации демографических процессов и значительного увеличения численности населения.

На протяжении исследуемого периода с 2002 по 2007 год динамика численности постоянного населения района указывает на то, что Ольгинское поселение входит в число поселений области с  постоянной положительной динамикой. С 2005г. происходит резкое сокращение смертности населения, связанное, в первую очередь, с процессами стабилизации экономической ситуации в регионе и стране в целом, а так же некоторым уменьшением доли лиц в пожилом возрасте.

Динамика численности постоянного населения Ольгинского сельского поселения по данным статистического управления приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

Динамика численности постоянного населения Ольгинского сельского поселении за период 2002-2007 гг.

По приведенным в таблице данным видно, что за 6 лет, с 2002 по 2007 год, население поселения увеличилось на 60 человек, т.е. в среднем на 10 человек в год.

Численность населения с 2002 по 2006 годы имела тенденцию к незначительному увеличению. Этот рост связан исключительно с миграционными процессами, которые во многом обусловлены высокой ценой на жилье в черте города Ростова-на-Дону. Наибольший приток населения произошел с 2003 по 2006 гг.

Естественное движение населения Ольгинского сельского поселения на протяжении последних пяти лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год -8,4%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Однако  в 2006 году естественная убыль  составила всего - 3,3%, что способствует улучшению демографической обстановки. Рождаемость и смертность, в среднем за исследуемый период, составили 9,46% и - 17,86% соответственно.

В период с 2004 по 2006гг. наблюдается стабилизация уровня рождаемости сельского поселения. Однако с 1999 по 2004гг. для Ольгинского поселения была характерна отрицательная динамика рождаемости за счет демографической волны, сопровождавшейся увеличением в этот период доли населения в пожилом возрасте.

Смертность рассматриваемого поселения за последние несколько лет существенно снизилась, за исключением небольшого увеличения в 2003г. Несмотря на это, показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом  остается повышенным.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространёнными причинами смерти в 2006г. остаются болезни системы кровообращения (49% от общего числа умерших), новообразования (12,4%), несчастные случаи, отравления, травмы (2,5%). Острой остается проблема смертности в трудоспособном возрасте и особенно среди мужского населения.

Современные параметры рождаемости, за исключением 2006-2007 годов, более чем в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений.

На перспективу динамика естественного движения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения. Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственных программ улучшения демографической ситуации, значительное влияние на численность населения Ольгинского сельского поселения оказывает непосредственная близость к Ростову-на-Дону, что усиливает его конкурентоспособность в закреплении населения в трудоспособном возрасте.

Миграционное движение. За счет миграционного движения за последние 5 лет численность населения поселения увеличилась на 313чел. Кроме того, Ольгинское сельское поселение находится в 30-тикилометровой зоне влияния Ростовской агломерации, поэтому миграционные процессы в нем происходят очень активно.

Таблица № 2

Компоненты изменения численности населения Ольгинского сельского поселения

| №№ п/п | Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | 6006 | 6008 | 6009 | 6048 | 6060 |
| 2 | Естественное движение, ‰ | -9,5 | -9,7 | -9,9 | -9,6 | -3,3 |
| 3 | Миграционное движение, ‰ | 9,82 | 9,82 | 16,48 | 11,57 | 4,29 |

Из таблицы видно, что на  протяжении всего периода миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения, что обуславливало постоянный общий рост его численности.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по Ольгинскому сельскому поселению снижается и на 01.01.07г. составила 44% населения. В разрезе населенных пунктов соотношение по полу соответствует соотношению в общем по поселению.

Таблица № 3

| № п/п | Численность населения (чел.) | Населенные пункты (01.01.2007г.) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Ольгинская | х. Нижнеподпольный | х. Махин |  |
| 1 | женщины | 2952 | 351 | 72 | 3375 |
| 2 | мужчины | 2314 | 320 | 57 | 2691 |
| 3 | всего | 5266 | 671 | 129 | 6066 |

Во всех населенных пунктах Ольгинского сельского поселения соотношение мужчин и женщин отражает общие показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Таблица № 4

Распределение населения Ольгинского сельского поселения по возрастным категориям в период 2002 – 2007 гг., в % от общей численности населения

| №№ п/п | Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Население в возрасте: |
| 1 | моложе трудоспособного | 13,6 | 12,7 | 11,9 | 11,0 | 10,2 | 9,4 |
| 2 | трудоспособного | 77,3 | 77,9 | 78,5 | 79,0 | 79,6 | 80,0 |
| 3 | старше трудоспособного | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,6 |

Доля трудоспособного населения увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу повышенного числа молодежи. При рассмотрении возрастной структуры населения наблюдается три минимума рождаемости, характерных не только для Ольгинского сельского поселения, но и для всей страны в целом. Первый минимум приходится на 1943-1945гг. и связан со 2-й мировой войной. Второй – на 1965-1970гг. - связан со вступлением в детородный период людей, рождённых во время первого минимума. Третий минимум рождаемости приходится на 1990-е годы и связан с системным кризисом в стране и снижением уровня жизни. Соответственно и минимум населения приходится на эти возрастные группы. Процессы депопуляции, наблюдающиеся в настоящее время, напрямую связаны с последним минимумом рождаемости. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1987 гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3года) значительное увеличение рождаемости, связанное со вступлением женщин, относящихся к этой возрастной группе, в период наибольшей фертильности.

Постепенное увеличение числа зарегистрированных браков и уменьшение процента разводов связаны со стабилизацией, улучшением социально-экономических условий и с повышением уровня жизни населения как в стране в целом, так и в поселении, а также с максимумом рождаемости, имевшим место во второй половине 80-х годов прошлого века. Стабильные семьи способствуют увеличению рождаемости, поэтому в ближайшие несколько лет прогнозируется увеличение рождаемости.

Ольгинское сельское поселение  является наиболее многочисленным среди поселений Аксайского района. Средняя плотность населения в поселении в 2007 году составила 47,7 чел./км2.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства составлен на 10 лет (2018г.), на расчётный срок составлен на 20 лет (2028г.). Он произведен по методу статистического прогноза естественного и механического прироста населения. Для расчета использованы данные, предоставленные администрацией Ольгинского сельского поселения и статистическим управлением Аксайского района с 2002 по 2006гг.

Хотя системный кризис 90-х годов, послуживший  причиной не только спада производства, но и снижения уровня жизни населения, не отражался в статистических данных, предоставленных для анализа, при оценке развития тенденций движения населения учитывался тот факт, что увеличение численности связано с благотворным влиянием стабилизации экономики и повышением уровня жизни. Эти процессы оказывают положительное влияние на демографическую ситуацию и приводят к увеличению рождаемости и резкому уменьшению смертности.

Динамика естественного и миграционного движения населения Ольгинского сельского поселения имеет противоположные направления. В Ростовской области наблюдается естественная убыль населения с заметными тенденциями к сокращению разрыва между графиками изменения рождаемости и смертности.

Миграционный прирост жителей Ольгинского сельского поселения за пятилетний период в целом имеет высокий коэффициент восполняемости численности его населения, имеющего высокий уровень естественной убыли.

Движение численности населения Ольгинского сельского поселения по годам представлено в таблице № 5:

Таблица № 5

| № п/п | Годы | Численность населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Ежегодный показатель прироста населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2002 | 6006 | + 2 | 0,03 |
| 2 | 2003 | 6008 | + 1 | 0,01 |
| 3 | 2004 | 6009 | + 39 | 0,65 |
| 4 | 2005 | 6048 | + 12 | 0,2 |
| 5 | 2006 | 6060 | + 6 | 0,1 |
| 6 | 2007 | 6066 | - | - |

За последние 6 лет в Ольгинском сельском поселении наблюдается увеличение численности населения.

При составлении прогноза общей численности населения используется коэффициент общего прироста за период, предшествующий прогнозируемому. Предполагается, что соотношение между рождаемостью, смертностью и миграционным приростом будет таким же и в последующие годы.

Численность населения на 01.01.2007 г. составляет 6066 человек. Проектная численность населения на 1 очередь строительства 10 лет (до 2018 года) составит 6714чел.

Таким образом, прирост населения Ольгинского сельского поселения на 1 очередь строительства составит 648 человек. Для последующих расчетов перспективная численность населения на 1 очередь строительства составляет 6714 человек.

Численность населения станицы на расчетный срок генерального плана 20 лет (до 2028 года) составит:

Sпер.(2028) = 6066 × (1+10,2/1000)20 = 7431чел.

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2028 года) составит 1365 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Ольгинского сельского поселения представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

|  | По состоянию на 01.01.2007 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь строительства плана (10 лет) до 2018 г. | На срок генерального плана (20 лет) до 2028 г. |
| Численность населения, чел. | 6066 | 6714 | 7431 |
| Прирост, чел. | - | 648 | 1365 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные обстоятельства и изменения в социальной, экономической, политической или какой-либо другой базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

В сложившейся в стране экономической ситуации накануне мирового финансового кризиса исключать возможность  появления этих подвижек на перспективу нельзя.

При учете жилищного строительства на проектируемых участках в численности населения ожидаются существенные изменения, которые нельзя не учитывать при прогнозе численности. Для этого временные интервалы между годами необходимо сократить и принять за точки прогноза 2010, 2015, 2020 и 2025 годы, исходя из которых необходимо составить скорректированный прогноз на расчетные сроки генерального плана.

Краткосрочный прогноз не будет затрагиваться существенными миграционными изменениями в численности населения ввиду того, что инженерная подготовка территории требует определенных временных затрат. Временные затраты берутся в размере пяти лет.

Прогноз численности населения на двухгодичный период до 2010 года составит:

Sпер.(2010) = 6066 × (1+10,2/1000)2=6190чел.

Таким образом, прирост населения в поселении составит 124 человека. Для последующих расчетов перспективная численность населения на 2010 год составляет 6190 человек.

Относительно последующих расчетных дат по контрольным срокам в целом по поселению были получены следующие прогнозные результаты:

Sпер.(2015) = 6066 × (1+10,2/1000)7=6513чел.

Sпер.(2020) = 6066 × (1+10,2/1000)12=6852чел.

Sпер.(2025) = 6066 × (1+10,2/1000)17=7208чел.

Прирост населения в поселении на 2015, 2020 и 2025 годы составит 447, 786 и 1124 человека соответственно.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Ольгинского с.п. приведены в сводной таблице № 7.

Таблица № 7

Сводная таблица динамики численности населения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения

|  | Численность жителей (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  |  |  |  | 2018г. | 2028г. |
| Населенный пункт: |  |
| ст. Ольгинская | 5374 | 5654 | 5948 | 6258 | 5829 | 6451 |
| х. Махин | 131 | 138 | 146 | 153 | 142 | 158 |
| х. Нижнеподпольный | 685 | 719 | 758 | 797 | 743 | 822 |
| Всего по Ольгинскому сельскому поселению | 6190 | 6513 | 6852 | 7208 | 6714 | 7431 |

Помимо постоянного населения, проживающего на территории Ольгинского сельского поселения, так же необходимо учитывать и численность рекреантов. Это связано с проектируемым рекреационным строительством в пределах поселения. Примерная численность рекреантов по объемам строительства планируется около 800 человек.  Помимо владельцев участков, необходимо учитывать и членов их семей. При подсчете общей численности рекреантов учитывался коэффициент семейности, равный для молодых семей ростовчан около 3. На основании проведенных расчетов была получена численность временных жителей около 2400 человек. Эта информация необходима для некоторой корректировки расчета объектов обслуживания и коммуникационных сетей.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса водопотребления

Таблица № 8

| Наименование потребителей | Удельное питьевое водопот-ребление на 1 жителя л/сут. | Проектный срок 2018 | Проектный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чис-лен-ность насе-ления, чел. | Расход воды, м3/сут | чис-лен-ность насе-ления, чел. | Расход воды, м3/сут |
|  |  |  | хоз.-питьевые нужды | производств. нужды | полив | итого |  | хоз.-питьевые нужды | производств. нужды | полив | итого |
| Ольгинское сельское поселение в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ольгинская | 200 | 5829 | 1166 | 233 | 350 | 1749 | 6451 | 1290 | 258 | 387 | 1935 |
| Махин | 200 | 142 | 28 | 6 | 9 | 43 | 158 | 32 | 6 | 10 | 48 |
| Нижнеподпольный | 200 | 743 | 149 | 30 | 45 | 224 | 822 | 164 | 33 | 49 | 246 |
| Рекреанты | 200 |  |  |  |  |  | 3000 | 600 | 120 | 180 | 900 |
| ВСЕГО: | 200 | 6714 | 1343 | 269 | 403 | 2015 | 10431 | 2086 | 417 | 626 | 3129 |

При разработке настоящего раздела - в связи с наличием в рассматриваемом поселении единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения – принимается решение о подаче воды всем потребителям (с учетом и производственных нужд - в основном предприятия местной пищевой промышленности и переработки сельхозпродукции) одного качества – питьевого.

Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 9

Прогноз спроса водоотведения

| Наименование потребителей | Удельное питьевое водопот-ребление на 1 жителя л/сут. | I очередь строительства (2018 г.) | Проектный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | числен-ность насе-ления, чел. | Расход воды на хоз.-питье-вые нужды, м3/сут. | Расход воды на производств. нужды, м3/сут. | итого | числен-ность насе-ления, чел. | Расход воды на хоз.-питьевые нужды, м3/сут. | Расход воды на производств. нужды, м3/сут. | итого |
| Ольгинское сельское поселение, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ольгинская | 200 | 5829 | 1166 | 233 | 1399 | 6451 | 1290 | 258 | 1548 |
| Махин | 200 | 142 | 28 | 6 | 34 | 158 | 32 | 6 | 38 |
| Нижнеподпольный | 200 | 743 | 149 | 30 | 179 | 822 | 164 | 33 | 197 |
| Рекреанты | 200 |  |  |  |  | 3000 | 600 | 120 | 720 |
| ВСЕГО: | 200 | 6714 | 1343 | 269 | 1612 | 10431 | 2086 | 417 | 2503 |

Таблица 10.

## Прогноз спроса газоснобжения

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Расчетный расход в наст. время 2008г. | Расчетный расход I очередь строитель- ства 2018г. | Расчетный расход II очередь строитель- ства 2028г. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |
| 2. | Годовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс. нм3/год тыс. тут | 15134 15,6 | 16764 17,3 | 26385 29,0 |  |

Прогноз спроса на электрические нагрузки  I очередь (2018г.)

Таблица 11.

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| Ольгинская | 5829 | 2390 |
| Махин | 142 | 58,2 |
| Нижнеподпольный | 743 | 304,6 |
| ИТОГО: | 6714 | 2752,7 |

Прогноз спроса на электрические нагрузки   II очередь (2028г.)

Таблица 12.

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| Ольгинская | 6451 | 2645 |
| Махин | 158 | 65 |
| Нижнеподпольный Рекреационное жилье | 822 3000 | 337 1230 |
| ИТОГО: | 10174 | 4171,3 |

## Раздел ΙΙΙ. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

## Целевые показатели развития системы электроснабжения.

Расчёт электрических нагрузок проводился в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34. 20. 185 - 94.

Расчёт электрических нагрузок для жилищно-коммунального сектора включает в себя нагрузки жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения, а также нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей, питающихся по городским распределительным сетям.

Краткая характеристика объекта

Проектная численность населения на первую очередь строительства до 2018г. составляет -  6714 человек, на расчетный срок с учетом рекреантов  - 10 431чел.

На территории поселения размещается рекреационное жилье на 3000 человек, где будут размещаться объекты соцкультбыта, учреждения общественного и коммунального обслуживания, жилая застройка, объекты отдыха, развлечений и спортивные сооружения.

Застройка населенных пунктов поселения в основном малоэтажная.

При разработке схемы электроснабжения территории Ольгинского поселения на расчетный срок до 2028 года учтены вопросы электроснабжения всех объектов населенных пунктов.

Источники питания и трансформаторные подстанции

В соответствии со схемой инженерных сетей, выполненной в составе «Схемы территориального планирования Аксайского района», выполненной  РосНИПИ Урбанистики (г.Санкт-Петербург) электроснабжение осуществляется от электрических сетей 35; 110кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Ростовэнерго».

Источником электроснабжения населенных пунктов являются трансформаторные подстанции 220/110/35/10 кВ. Основной опорной подстанцией системы является подстанция 220/110 кВ  «Койсуг»  (120+125 МВА).

Потребители Аксайского района запитаны на напряжение 35кВ.

Разработанная проектом схема электроснабжения для рассматриваемых объектов предусматривает, что проектирование и размещение трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ будет предусмотрено на следующих стадиях проектирования.

Существующие электрические сети проектируемой территории подлежат реконструкции с учетом перспективного развития рекреационного жилья и прилегающих населенных пунктов. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10 кВ и прокладка новых участков сетей, трассы которых выбирались с учетом перспективного развития рекреационного жилья и прилегающих населенных пунктов.

Для определения объемов реконструкции и строительства существующих и проектируемых электросетей соответственно необходимо на дальнейших стадиях проектирования провести обследование электросетей, уточнить точки подключения и технические условия на подключение  проектируемых электросетей.

## Целевые показатели развития системы водоснабжения.

Существующее водоснабжение населенных мест Ольгинского сельского поселения осуществляется из Зерноградского  группового водопровода (с водозабором из реки Дон) с очистными сооружениями в х.Верхнеподпольном и  из шахтных колодцев, глубина которых колеблется в пределах 10-25 метров. Проектными предложениями предусматривается реконструкция и развитие системы водоснабжения в соответствии с Муниципальной Программой района и области в целом.

Проектируемое водоснабжение

Объектами водопотребления являются населенные пункты Ольгинского сельского поселения муниципального образования Аксайского района  Ростовской области.    При расчёте водопотребления учитывается постоянное население сельского поселения с учетом прироста населения, постоянное дополнительное население - рекреанты (отдыхающие). Расчетное проектное население муниципального образования и его расселение по степени благоустройства жилья принято по данным ГУ РО «Института градостроительства».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Ольгинского сельского поселения определен по количеству жителей и принятой норме удельного суточного водопотребления на 1 жителя с учетом степени благоустройства жилья - 200л/сут. - в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*. Таблица1.

Количество воды на нужды промышленности (в случае её наличия) и неучтенные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление  воды на поливку     в расчете на одного жителя  принимаем за 60 л/сут.

Расчет водопотребления населением Ольгинского сельского поселения по расчетным срокам приведен в таблице № 13.

Таблица 13

Расчет водопотребления

| Наименование потребителей | Удельное питьевое водопот-ребление на 1 жителя л/сут. | Проектный срок 2018 | Проектный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чис-лен-ность насе-ления, чел. | Расход воды, м3/сут | чис-лен-ность насе-ления, чел. | Расход воды, м3/сут |
|  |  |  | хоз.-питьевые нужды | производств. нужды | полив | итого |  | хоз.-питьевые нужды | производств. нужды | полив | итого |
| Ольгинское сельское поселение в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ольгинская | 200 | 5829 | 1166 | 233 | 350 | 1749 | 6451 | 1290 | 258 | 387 | 1935 |
| Махин | 200 | 142 | 28 | 6 | 9 | 43 | 158 | 32 | 6 | 10 | 48 |
| Нижнеподпольный | 200 | 743 | 149 | 30 | 45 | 224 | 822 | 164 | 33 | 49 | 246 |
| Рекреанты | 200 |  |  |  |  |  | 3000 | 600 | 120 | 180 | 900 |
| ВСЕГО: | 200 | 6714 | 1343 | 269 | 403 | 2015 | 10431 | 2086 | 417 | 626 | 3129 |

При разработке настоящего раздела - в связи с наличием в рассматриваемом поселении единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения – принимается решение о подаче воды всем потребителям (с учетом и производственных нужд - в основном предприятия местной пищевой промышленности и переработки сельхозпродукции) одного качества – питьевого.

Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Противопожарное водоснабжение

Схемой водоснабжения учитывается наружное пожаротушение во всех населенных пунктах.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, табл. 5 и принят из условия расчетного количества одновременных пожаров по количеству жителей в населенных пунктах и их этажной застройки.

Максимальный расчетный расход воды на пожаротушение принимается по количеству тушения одновременных пожаров в течение 3-х часов и составляет 10л/сек  и 15 л/сек на один пожар:

ст.Ольгинская -162м³;

х.  Махин        - 108м³;

х.  Нижнеподпольный -108м³;

рекреационная зона – 108 м³.

Общий объем воды на наружное пожаротушение для всех населенных пунктов составляет  486 м3.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды учитывается объемами резервуаров чистой воды, предусмотренных в каждом населенном пункте. Необходимый свободный напор в точках подключения к сети населенных пунктов в зависимости от этажности застройки принимается от 10 до 30 метров. Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода  через пожарные гидранты.

## Целевые показатели развития системы водоотведения.

Проектируемая канализация.

Объекты водоотведения.

Схема хозяйственно-бытовой канализации Ольгинского сельского поселения, в том числе ст.Ольгинской, х.Махина и х.Нижнеподпольного, разработана с учетом проектных решений схемы инженерной инфраструктуры  в составе «Схемы территориального планирования Аксайского района», выполненной РосНИПИ Урбанистики (г.Санкт-Петербург).

Проектом предлагается строительство очистных сооружений канализации на левом берегу  реки Черкасской в производственно-коммунальной зоне с выпуском очищенных вод в водоем.

Обоснование и выбор системы канализации поселения приняты с учетом планировочных решений. Расчетные расходы сточных вод определены по планировочному количеству постоянного населения, рекреантов и степени благоустройства застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями глав СНиП 2.04.02-84*, табл.1 и СНиП 2.04.01-85*.

Расчет выполнен в табличной форме.

Схема канализации определена существующим и планируемым рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием сточных вод осуществляется в самотечном и напорном режимах сетью коллекторов и трубопроводов с насосными станциями. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в водоем.

Объектами водоотведения являются населенные пункты Ольгинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Общий расчетный расход сточных вод от всех потребителей по очередям строительства составляет:

Таблица 14

Расчет водоотведения

| Наименование потребителей | Удельное питьевое водопот-ребление на 1 жителя л/сут. | I очередь строительства (2018 г.) | Проектный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | числен-ность насе-ления, чел. | Расход воды на хоз.-питье-вые нужды, м3/сут. | Расход воды на производств. нужды, м3/сут. | итого | числен-ность насе-ления, чел. | Расход воды на хоз.-питьевые нужды, м3/сут. | Расход воды на производств. нужды, м3/сут. | итого |
| Ольгинское сельское поселение, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ольгинская | 200 | 5829 | 1166 | 233 | 1399 | 6451 | 1290 | 258 | 1548 |
| Махин | 200 | 142 | 28 | 6 | 34 | 158 | 32 | 6 | 38 |
| Нижнеподпольный | 200 | 743 | 149 | 30 | 179 | 822 | 164 | 33 | 197 |
| Рекреанты | 200 |  |  |  |  | 3000 | 600 | 120 | 720 |
| ВСЕГО: | 200 | 6714 | 1343 | 269 | 1612 | 10431 | 2086 | 417 | 2503 |

Дождевая канализация

В настоящее время  отсутствует система водоотведения поверхностных стоков.

На первую очередь строительства предполагается выполнить открытую систему водоотведения в виде лотков, канав и водопропускных труб.

Сеть дождевой канализации закрытого типа предусматривается разработать на проектный срок. Организация поверхностного стока осуществляется по отдельным водосборным бассейнам путем строительства магистральных коллекторов, насосных станций с направлением на очистные сооружения. Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снега и мойки твердых покрытий, перед сбросом в водоем подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях дождевой канализации. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, считаются условно чистыми и сбрасываются в водоем без очистки. Расчет общего стока дождевых вод с территории и расчет очистных сооружений будет произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* на дальнейших стадиях разработки проекта.

Состав сбрасываемых вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден  органами Государственного санитарного надзора.

## Диаметр водоотводных коллекторов будет решен на стадии рабочего проекта.

## Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Проектные решения

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

1.Сбор и удаление ТБО.

2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий.

3. Уборка территории от мусора, смёта, снега,  мытье усовершенствованных покрытий.

Ориентировочные расчеты образования ТБО   выполнены по СНиП-2.07.01-98*, Москва, 2004г.

Нормы накопления  отходов в благоустроенном фонде и частном секторе приняты одинаковые - 450 кг на человека в год (1,5 куб.м/год).

По рекомендации  Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. Таким образом, норма накопления ТБО на одного жителя в год на 1-ю очередь составит 640кг, на расчетный срок - 945кг.

Таблица 15

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на 1чел./год | Расчетное накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | куб. м | т | куб. м |
| 1очередь, 2018г. | 6714 | 0.640 | 1,1 | 4297 | 7385 |
| Расчетный срок, 2028г. | 10174 | 0.945 | 1,5 | 9614 | 15261 |

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории сельского поселения намечено производить по следующей схеме:

1.На территории коттеджной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта  по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных  местах с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные картонные полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

2.Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и установить несменяемые контейнеры на колесиках с последующей     перегрузкой в мусоровоз.

3.Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры - накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной  близости от дороги.

4.Предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

5. Целевые показатели развития системы газоснабжения.

Раздел «Газоснабжение» выполнен на основании:

-  Задания на проектирование;

-    СНиП 42-01-2003 «Газораспределительные системы»;

- Генерального плана Ольгинского сельского поселения Аксайского района

Ростовской области, разработанного ГУ РО «Институт градостроительства»;

- Схемы существующей системы газораспределения и газопотребления сельских

поселений М 1:25 000.

При разработке схемы газоснабжения Ольгинского сельского поселения проектная степень газификации составляет 100%. Степень газификации Ольгинского сельского поселения в настоящее время составляет  83%. Застройка населенных пунктов в основном малоэтажная и обеспечивается теплом и горячей водой за счет местных отопительных установок.

Потребность в газе проектируемых объектов инфраструктуры определена расчетом.

Проектное предложение

В составе проекта «Генеральный план Ольгинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» выполнен расчет потребности в природном газе на отопление, горячее водоснабжение и хозяйственно-бытовые нужды проектируемых территорий.

Расчетом учтена потребность в природном газе проектируемых предприятий торговли и бытового обслуживания, а также увеличивающаяся потребность в обеспечении природным газом существующих жилых поселков ст.Ольгинская, х.Махин и х.Нижнеподпольный на I и II очередь строительства.

Для газификации проектируемых территорий предусматривается прокладка газопроводов среднего давления с установкой газорегуляторных пунктов для снижения давления газа до низкого на потребителя.

Таблица 16

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Существу-ющее положен. 2008г. | I очередь строитель- ства 2018г. | II очередь строитель-ства 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6782,0 |
| 2. | Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс.нм3/год тыс. тут | 13818,0 15,6 | 15306,0 17,3 | 25618,0 29,0 |
| 3. | Протяженность сетей среднего давления. | км | - | - | 5,5 |

1.  Исходные  данные.

1.1. Численность населения в существующих и проектируемых поселениях принимается

по таблице 17:

Таблица 17

Для определения потребности в природном газе на отопление жилых домов принято:

- для существующих поселений и садового товарищества на перспективу:

а)  Sж.д.=100 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =17,4кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 1,88 нм3/час.

- для проектируемого жилого поселка (рекреанты):

а) Sж.д.=160 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =16,0кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 2,0 нм3/час.

1.3.  Коэффициент семейности  -   Ксем.=3,5

Расчет расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Максимальный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003  [ 6.2 ]:

Qhd = Khmax Qy ,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к  максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  [ 6.2 ] в зависимости от численности населения.

Qy   -  годовой расход газа, м3/год.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

m x q

Qу  =                       м3/год,

Q р н

где:    m  -  численность населения;

q  = 2400 тыс. ккал  -  норма расхода теплоты на 1 чел. в год  при наличии в доме газовой плиты и газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается по таблице А.1 (Приложение А , [6.2]);

Qрн =8075  ккал/ м3/час – теплотворная способность топлива.

Результаты расчета по определению годового и часового расходов газа на хозяйственно-бытовые нужды населения сведены в таблицах 18 и 19.

Таблица 18

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Qу,тыс.м3/год в наст. время | Qу,тыс.м3/год I очередь | Qу,тыс.м3/год II очередь | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1565,0 | 1733,0 | 1917,0 |  |
| 2. | Махин | 41,0 | 42,0 | 47,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 197,0 | 221,0 | 245,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 892,0 |  |
|  | Всего: | 1803,0 | 1996,0 | 3101 |  |

Таблица 19

Расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Khmax | Qhd, м3/час в наст. время | Khmax | Qhd, м3/час I очередь | Khmax | Qhd, м3/час II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1/ 2105 | 744,0 | 1/2120 | 818,0 | 1/2130 | 900,0 |  |
| 2. | Махин | 1/1800 | 23,0 | 1/1800 | 24,0 | 1/1800 | 26,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1/1800 | 110,0 | 1/1800 | 123,0 | 1/1800 | 136,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | - | - | 1/2050 | 435,0 |  |
|  | Всего: |  | 877,0 |  | 965,0 |  | 1497 |  |

- Расчет расхода газа на отопление жилых домов.

  - Определение часового расхода газа на отопление жилых домов.

Расчетный часовой расход газа на отопление жилых домов определяется по установленной мощности отопительных котлов, приведенных в исходных данных, п.1.2, по формуле:

Qhот  =   Кsim.к. х qк  х N,    где:

Кsim к. = 0,85 – коэффициент одновременности для отопительных котлов, см. примечание 2 к таблице 19;

qк  -  номинальный расход газа на отопительный котел , нм3/час

(см. Исходные данные, п.1.2);

N  -  количество жилых домов, определяемое по численности населения через коэффициент семейности  Ксем.=3,5 (см. Исходные данные, п.1.3).

Результаты расчета приведены в таблице 20.

Таблица 20

Расчет расхода газа на отопление

| № п/п | Наименование поселения | N в наст. время | Qhот, м3/час в наст. время | N I оч. | Qhот, м3/час I оч. | N II оч. | Qhот, м3/час II оч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1504 | 2403,0 | 1665 | 2661,0 | 1843 | 2945,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 2. | Махин | 39 | 62,0 | 41 | 66,0 | 45 | 72,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 3. | Нижнеподпольный | 189 | 302,0 | 212 | 339,0 | 235 | 375,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | - | - | 857 | 1457,0 | qк = 2,0 нм3/час |
|  | Всего: |  | 2767,0 |  | 3066,0 |  | 4849 |  |

3.2. Расчет годовой потребности в природном газе на отопление жилых домов

Годовой расход газа на нужды отопления Ольгинского сельского поселения определяется по формуле :

Qгодот  =Qhот х nо х 24    ,        м3/год, где:

Qhот    - часовой расход газа на отопление жилых домов поселения;

nо = 171 -  продолжительность отопительного периода, сутки.

Результаты расчета приведены в таблице 21.

Таблица 21

Годовой расход газа на нужды отопления

| № п/п | Наименование поселения | Qгодот, тыс.м3/год в наст. время | Qгодот, тыс.м3/год I очередь | Qгодот, тыс.м3/год II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 9862,0 | 10920,0 | 12086,0 |  |
| 2. | Махин | 255,0 | 270,0 | 295,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1240,0 | 1391,0 | 1415,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 5980,0 |  |
|  | Всего: | 11357,0 | 12581,0 | 19776 |  |

4. Определение годовых расходов газа на нужды предприятий торговли и бытового  обслуживания.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания принимаются в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома в соответствии с п.3.13   [6.2].

Расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания приведены в сводной таблице 21

5. Сводные таблицы годовой потребности в природном газе и часовых расходов газа.

Таблица 22

Суммарный годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды поселений, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование поселения | QгодΣ, тыс.м3/год в наст. время | QгодΣ, тыс.м3/год I очередь | QгодΣ, тыс.м3/год II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 11427,0 | 12653,0 | 14003,0 |  |
| 2. | Махин | 296,0 | 312,0 | 342,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1437,0 | 1612,0 | 1660,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 6872,0 |  |
|  | Всего на жилые дома: | 13160,0 | 14577,0 | 22877 |  |
|  | Предприятия торговли и бытового обслуживания 5% | 658,0 | 729,0 | 1220,0 |  |
|  | Технологические нужды сельхозпредприятий 10% | 11316 | 1458 | 2288 |  |
|  | Итого: | 15134 | 16764 | 26385 |  |

Таблица 23

Суммарный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды поселений и отопление жилых домов

| № п/п | Наименование поселения | QhΣ, м3/час в наст. время | QhΣ, м3/час I оч. | QhΣ, м3/час II оч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 3147,0 | 3479,0 | 3845,0 |  |
| 2. | Махин | 85,0 | 90,0 | 98,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 412,0 | 462,0 | 511,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 1892,0 |  |
|  | Всего: | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |

Таблица 24

Сводная таблица расходов газа на существующие и проектируемые сельские поселения

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Расчетный расход в наст. время 2008г. | Расчетный расход I очередь строитель- ства 2018г. | Расчетный расход II очередь строитель- ства 2028г. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |
| 2. | Годовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс. нм3/год тыс. тут | 15134 15,6 | 16764 17,3 | 26385 29,0 |  |

## Раздел ΙV. Программа инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты электроснабжения,  газоснабжения, захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещения будут выполнены в 2012- 2025 годах.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении отсутствует.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении отсутствует.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей Водоснабжение и водоотведение отражены в инвестиционном проекте «Программа первоочередных мероприятий «Модернизация, реконструкция и строительство систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения Аксайского района  Ростовской области на 2011 – 2030г.г.»

Предусматривается в 2 очереди:

- я очередь ( 2011-2015 г.г.)

1 — я очередь (2011  - 2015 г.г.)

Реконструкция существующих водопроводных сетей приведена в таблице № 25

Таблица №  25

| № п/п | Наименование улицы | Износ, % | Существующий водопровод | Водопровод прокладываемый | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| ст. Ольгинская |
| 1 | Переулок 4 от ул. Пролетарская до ул. Кузнецкая | 65 | 200 | 100 чугун | 200 | 110 п/э | 660 | 60 | 600 |  |
| 2 | ул. Ленина — пер.3 | 65 | 60 | 150 чугун | 60 | 160 п/э | 297 | 27 | 270 |  |
| 3 | ул. Новая от ул. Широкая — до ул. Пролетарская | 65 | 220 | 100 чугун | 220 | 110 п/э | 726 | 66 | 660 |  |
| 4 | ул. Нижне Луговая | 65 | 300 | 100 чугун | 300 | 110 | 990 | 90 | 900 |  |
| 5 | ул. Верхне Луговая | 65 | 400 | 100 чугун | 400 | 110 | 1320 | 120 | 1200 |  |
| 6 | ул. Красноармейская | 65 | 3500 | 150 чугун | 3500 | 225 | 23100 | 2100 | 21000 |  |
| 7 | ул. Широкая | 65 | 3000 | 100 чугун | 3000 | 225 | 19800 | 1800 | 18000 |  |
| 8 | ул. Пролетарская | 65 | 2500 | 100 чугун | 2500 | 225 | 16500 | 1500 | 15000 |  |
| 9 | ул. Ленина | 65 | 4000 | 150 чугун | 4000 | 300 | 30800 | 2800 | 28000 |  |
| 10 | Пер 12 | 65 | 300 | 40 п/э | 300 | 110 | 990 | 90 | 900 |  |
|  | Пер 10 | 65 | 200 | 100 ст | 200 | 110 | 660 | 60 | 600 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 95843 | 8713 | 87130 |  |
|  | Наименование | ед. измерения, | Диаметр, мм | Кол-во | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | Установка задвижки | шт | 100 | 280 | 3360 |  | 3360 |  |
| 2 | Установка задвижки | шт | 150 | 20 | 300 |  | 300 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3660 | - | 3660 |  |
| Всего |  |  |  | 99503 | 8713 | 90790 |  |
| х. Нижнеподпольный |
| 1 | Замена от магистрального водовода до ул. Центральная | 65 | 170 | 50 сталь | 170 | 110 п/э | 825 | 75 | 750 |  |
| 2 | Прокладка по ул. Центральная - Первомайская |  | 500 | 100ст | 1200 | 110 | 3960 | 360 | 3600 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 4785 | 435 | 4350 |  |
|  | Наименование | ед. измерения, | Диаметр, мм | Кол-во | Всего | проектирования | строительства |  |
|  | Установка задвижки | шт. | 100 | 8 | 96 |  | 96 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 96 |  | 96 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 4881 | 435 | 4446 |  |
| Всего по поселению |  |  |  | 104384 | 9148 | 95236 |  |

Стоимость реконструкции водопроводных сетей подлежит корректировки после выполнения проектно-сметной документации.

Для обеспечения  населения Ольгинского сельского поселения  питьевой водой необходимо предусмотреть реконструкцию водопроводной насосной станции в ст. Ольгинская и строительство уличных водопроводных сетей. Данные по водопроводным сетям приведены в таблице №  26

Таблица №  26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 9000 | 160 п/э | 44550 | 4050 | 40500 |  |
| 2 | х. Нижнеподпольный | 1000 | 110 п/э | 3300 | 300 | 3000 |  |
| 3 | х. Махин | 2000 | 110 п/э | 6600 | 600 | 6000 |  |
| ИТОГО |  |  | 54450 | 4950 | 49500 |  |

Данные по  реконструкцию водопроводной насосной станции в ст. Ольгинская приведены в таблице № 27

Таблица №  27

| № п/п | Наименование населенного пункта | ВНС | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м³/сут | Количество, шт. | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 2000 | 1 | 55000 | 5000 | 50000 |  |
| ИТОГО |  |  | 55000 | 5000 | 50000 |  |

Строительство водопроводных насосных станций в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения

Таблица №  28

| № п/п | Наименование населенного пункта | ВНС | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м³/сут | Количество, шт. | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | х. Нижнеподпольный | 300 | 1 | 16500 | 1500 | 15000 |  |
| 2 | х. Махин | 100 | 1 | 11000 | 1000 | 10000 |  |
| ИТОГО |  |  | 27500 | 2500 | 25000 |  |

Пожаротушение населенных пунктов Ольгинского сельского поселения обеспечивается наличием пожарных гидрантов на водопроводной сети. Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице № 29

Таблица № 29

| № п/п | Наименование населенного пункта | ПГ | Ориетировочная стоимость, тыс руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие, шт. | Планируемые, шт |  |  |
| 1 | ст. Ольгинская |  | 60 | 2761,92 | Установка ПГ через 150м. |
| 2 | х. Нижнеподпольный |  | 6 | 276,192 |  |
| 3 | х. Махин | - | 10 | 460,32 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3498,432 |  |

Строительство подводящих водопроводов в населенные пункты Ольгинского сельского поселения

Таблица №  30

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ст. Ольгинская (от ОСВ в х. Верхнеподпольный до ст. Ольгинская) | 9200 | 500 п/э | 91080 | 8280 | 82800 | Совместно с Истоминским с/п и Ленинским с/п |
| 2 | От водопровода Ø 160 мм ст. Ольгинская до ВНС х. Махин | 2500 | 110п/э | 8250 | 750 | 7500 |  |
| ИТОГО |  |  | 99330 | 9030 | 90300 |  |

2- я очередь (2016 — 2030 г. г.)

Строительство новых уличных водопроводов с подключением к централизованной системе водоснабжения  в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения  приведены в таблице № 31

Таблица №  31

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 3000 | 160 п/э | 14850 | 1350 | 13500 |  |
| 2 | х. Махин | 1000 | 110 п/э | 3300 | 300 | 3000 |  |
| 3 | х. Нижнеподпольный | 1000 | 110 п/э | 3300 | 300 | 3000 |  |
| ИТОГО |  |  | 21450 | 1950 | 19500 |  |

При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Для обеспечения в полном объеме населения Ольгинского сельского поселения питьевой водой необходимо строительство уличных водопроводных сетей. Данные по водопроводным сетям приведены в таблице № 31

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице № 32.

Таблица №  32

| № п/п | Наименование населенного пункта | ПГ | Ориетировочная стоимость, тыс руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие, шт. | Планируемые, шт |  |  |
| 1 | ст. Ольгинская |  | 20 | 920,64 | Установка ПГ через 150м. |
| 2 | х. Нижнеподпольный |  | 6 | 276,192 |  |
| 3 | х. Махин | - | 6 | 276,192 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1473,024 |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Водоотведение   ст. Ольгинская, х. Махин, х. Нижнеподпольный   предлагается осуществлять в самотечные канализационные сети населенных пунктов.  При необходимости организации перекачки канализационных стоков  в пределах территории населенного пункта рекомендуется устройство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности.

Ориентировочные данные по строительству ОСК, КНС и канализационных коллекторов приведены в таблицах № 33

Таблица № 33

| № п/п | Наименование населенного пункта | ОСК и КНС | Стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м³/сут | Количество, шт. | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ОСК ст. Ольгинская. | 2000 | 1 | 27500 | 2500 | 25000 |  |
| 2 | КНС ст. Ольгинская | 1000 | 1 | 16500 | 1500 | 15000 |  |
| 3 | ОСК х. Махин | 100 | 1 | 7700 | 700 | 7000 |  |
| 4 | ОСК х. Нижнеподпольный | 300 | 1 | 11000 | 1000 | 10000 |  |
| ИТОГО |  |  | 62700 | 5700 | 57000 |  |

Таблица № 34

Строительство канализационных коллекторов в населенные пункты Ольгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод | Стоимость, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ст. Ольгинская Самотечный коллектор | 12000 | 225 п/э | 99000 | 9000 | 90000 |  |
|  | Самотечный коллектор | 3000 | 160 п/э | 18150 | 1650 | 16500 |  |
| 2 | х. Махин Самотечный коллектор | 2000 | 225 п/э | 16500 | 1500 | 15000 |  |
| 3 | х . Нижнеподпольный Самотечный коллектор | 3000 | 225 п/э | 24750 | 2250 | 22500 |  |
| ИТОГО |  |  | 158400 | 14400 | 144000 |  |

## Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

## В качестве источников финансирования предусмотрены федеральный, областной, районный бюджеты, бюджеты поселений и средства инвесторов. Конкретные объемы финансовых средств, необходимых для реализации

## Программы будут определены в 2012 году.

Водоснабжение населенных пунктов Ольгинского сельского поселения

Набор работ, включенных в программу сформирован с учетом предложений ОАО  «Аксайская ПМК РСВС»

1 - я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения

Таблица № 35

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Реконструкция существующих водопроводов | 104384 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ВНС | 55000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 54450 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подводящего водопровода | 99330 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ВНС | 27500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новых ПГ | 3498,432 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 344162,432 |  |  |  |  |  |

Таблица № 36

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 292894,92 |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Махин | 26310,32 |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Нижнеподпольный | 24957,192 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 344162,432 |  |  |  |  |  |

2 — я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения.

Таблица № 37

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей | 21450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых ПГ | 1473,024 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22923,024 |  |  |  |  |  |

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения.

Таблица №  38

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 15770,64 |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Махин | 3576,192 |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Нижнеподпольный | 3576,192 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22923,024 |  |  |  |  |  |

Водоотведение населенных пунктов Ольгинского сельского поселения:

Финансирование  объектов водоотведения в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения.

Таблица № 39

| № п/п | Наименование улицы | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 161150 |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Махин | 24200 |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Нижнеподпольный | 35750 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 221100 |  |  |  |  |  |

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения по годам.

Таблица № 40

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб Водоснаб водоотвед | Финансирование по годам, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г. | 2018 г | 2019 г | и.т.д. |  |
| 1 | ст. Ольгинская | 308665,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 161150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Махин | 29886,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Нижнеподпольный | 28533,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по водоснабжению | 367085,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоотведению | 221100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 588185,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Раздел VΙ. Управление программой.

# 1. Оценка эффективности реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения на

2012-2025 годы осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

- В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Ольгинского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций администрация Ольгинского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

## Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы.

## Перспективные показатели развития Ольгинского сельского

## поселения для разработки программы.

Ольгинское сельское поселение расположено в юго-западной части Ростовской области в Аксайском районе и является одним из его южных сельских поселений. В физико-географическом плане поселение расположено в пойме  левого берега реки Дон и занимает площадь - 122км2.

На территории Ольгинского сельского поселения расположены 3 населённых пункта: станица Ольгинская, хутор Нижнеподпольный и хутор Махин. Основная масса населения и социально-производственная инфраструктура сосредоточены в станице Ольгинской. Сельское поселение в системе расселения района граничит с Аксайским городским поселением, Ростовским городским поселением, с Большелоговским сельским поселением, Старочеркасским сельским поселением, Верхнеподпольненским сельским поселением, Дивнинским сельским поселением, Истоминским сельским поселением и Ленинским сельским поселением.

Территория поселения расположена в 50 - 63км от Азовского моря, однако его влияние на климат в пределах поселения практически отсутствует. Решающее значение в процессе климатообразования этой территории имеют глобальные факторы и, в частности, положение поселения на 47°с.ш. и всей Ростовской области - южнее «оси Воейкова», на западной периферии обширного аридного пояса Евразии, вдали от океанов.

В пойменной части речной долины  абсолютные высоты имеют низкие значения в интервале 1,3 – 3,0м. В пределах первой надпойменной террасы высоты возрастают в южном направлении до отметки 12,5м и в восточном – в окрестностях х.Нижнеподпольного – до 16,8м. Согласно прогнозу Ростовской гидрометслужбы, уровень однопроцентной затопляемости  территории  поселения водами р.Дон в период весеннего половодья  возможен в пределах до 5, 35м по Балтийской системе высот, что является основным лимитирующим фактором в размещении производительных сил поселения и поэтому позволяет отнести северную, прирусловую половину территории поселения к зоне проблемного освоения под капитальные сооружения (площадки нуждаются в подсыпке грунта до безопасных отметок).

Важное значение для природного комплекса территории поселения имеет его положение в пределах типичного степного ландшафта с поправкой на размещение в пределах низменной поймы крупной реки.

Ольгинское сельское поселение расположено в зоне распространения луговых почв, которые характеризуются высокой продуктивностью. В сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями (сумма активных температур 32800С, сумма осадков 483мм и коэффициент увлажнения 0,45) плодородные почвы создают предпосылки для развития сельского хозяйства пригородного типа. Существование рынка сбыта сельхозпродукции в соседних городах позволяет развивать растениеводство плодоовощного направления.

В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть. Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием.

Общая протяженность дорог – 89,1 км, из них автодороги:

- щебёночно-гравийного покрытия, не обработанного вяжущими материалами–19,4 км;

- грунтовые – 14,6 км;

- с асфальтированным покрытием - 19,1 км;

- внутри поселений - 36 км.

Трубопроводный транспорт представлен газопроводом (общая длина – 50,04 км) и магистральным водопроводом протяжённостью 33,6 км.

Особенности экистического положения Ольгинского поселения определяются его положением  и ролью в составе Ростовской агломерации, а также его положением относительно райцентра г.Аксая (расстояние - 10-12км) и соседнего города Батайска (расстояние – 25км). Поселение расположено в пределах внутренней зоны агломерации (расстояние от ст.Ольгинской до  центра г.Ростова – 28км, до восточных окраин -  12 – 13км.

Территориально-временная близость селений и прежде всего ст.Ольгинской к трём указанным городам позволяет сельскому населению активно участвовать в маятниковой миграции, а горожанам – селиться в этих селениях для постоянного проживания, а также трудиться на арендуемых участках земли или в иных сферах деятельности, оставаясь жителями соседних городов.

Ольгинское поселение имеет высокую степень удобства своего экономико-географического положения благодаря пространственно-временной близости его селений к гг.Ростову, Батайску и Аксаю, их вхождению в состав одной из наиболее крупных и развитых агломераций страны, наличию хорошо развитой автодорожной сети, судоходного участка р.Дон, ОАО «Ростовский универсальный порт» в пределах поселения и автодорожного (Аксайского) моста через эту реку на автодороге М-4 «Дон».

Для экономики поселения, специализирующейся на пригородном сельском хозяйстве  овощного и рыбоводческого направления, положение в пределах Ростовской агломерации (с общим населением около 2 млн чел.) очень удобно, т.к. позволяет использовать обширные рынки сбыта скоропортящейся и нетранспортабельной пищевой продукции в соседних городах.

Источником электроэнергии для  потребителей в пределах поселения является крупнейшая на юге страны тепловая электростанция -  Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 30км от ст.Ольгинской.

Близость поселения к ряду городов агломерации позволяет предприятиям этих городов использовать более низкие ставки аренды земли для размещения в поселении своих складских помещений и ремонтно-сервисных служб. Это направление в функциональной специализации поселения имеет большие перспективы и оно уже осуществляется на практике.

Таким образом, Ольгинское сельское поселение имеет выгодное географическое положение в пределах как Аксайского района, так и Ростовской области в целом.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Ольгинского с.п. приведены в сводной таблице 42.

Таблица 42

Сводная таблица динамики численности населения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения

|  | Численность жителей (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  |  |  |  | 2018г. | 2028г. |
| Населенный пункт: |  |
| ст. Ольгинская | 5374 | 5654 | 5948 | 6258 | 5829 | 6451 |
| х. Махин | 131 | 138 | 146 | 153 | 142 | 158 |
| х. Нижнеподпольный | 685 | 719 | 758 | 797 | 743 | 822 |
| Всего по Ольгинскому сельскому поселению | 6190 | 6513 | 6852 | 7208 | 6714 | 7431 |

## Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Население

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они отражают состояние рынка труда и выявляют перспективы развития территории. Демографические процессы определяют характер социально-экономических явлений. Только на основе расчетной численности населения на перспективу можно приступать к планированию путей развития и зонированию территорий, определению коммуникационных сетевые ресурсов, количества учреждений социальной сферы. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для Аксайского района, так и для Ольгинского сельского поселения.

Численность постоянного населения Ольгинского сельского поселения по состоянию на 01.01.07г. составляет 6066 человек или около 7,0% от численности населения Аксайского района. Все население сельского поселения относится к категории сельских жителей ввиду отсутствия на рассматриваемой территории городских поселений.

Территория поселения находится в непосредственной близости от Ростовской агломерации, что предопределяет позитивный ход демографических процессов и при обеспечении приемлемыми коммунальными условиями и благоприятным социальным климатом существует возможность интенсификации демографических процессов и значительного увеличения численности населения.

На протяжении исследуемого периода с 2002 по 2007 год динамика численности постоянного населения района указывает на то, что Ольгинское поселение входит в число поселений области с  постоянной положительной динамикой. С 2005г. происходит резкое сокращение смертности населения, связанное, в первую очередь, с процессами стабилизации экономической ситуации в регионе и стране в целом, а так же некоторым уменьшением доли лиц в пожилом возрасте.

Динамика численности постоянного населения Ольгинского сельского поселения по данным статистического управления приведена в таблице

№ 43.

Таблица № 43

Динамика численности постоянного населения Ольгинского сельского поселении за период 2002-2007 гг.

по приведенным в таблице данным видно, что за 6 лет, с 2002 по 2007 год, население поселения увеличилось на 60 человек, т.е. в среднем на 10 человек в год.

Численность населения с 2002 по 2006 годы имела тенденцию к незначительному увеличению. Этот рост связан исключительно с миграционными процессами, которые во многом обусловлены высокой ценой на жилье в черте города Ростова-на-Дону. Наибольший приток населения произошел с 2003 по 2006 гг.

Естественное движение населения Ольгинского сельского поселения на протяжении последних пяти лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год -8,4%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Однако  в 2006 году естественная убыль  составила всего - 3,3%, что способствует улучшению демографической обстановки. Рождаемость и смертность, в среднем за исследуемый период, составили 9,46% и - 17,86% соответственно.

В период с 2004 по 2006гг. наблюдается стабилизация уровня рождаемости сельского поселения. Однако с 1999 по 2004гг. для Ольгинского поселения была характерна отрицательная динамика рождаемости за счет демографической волны, сопровождавшейся увеличением в этот период доли населения в пожилом возрасте.

Смертность рассматриваемого поселения за последние несколько лет существенно снизилась, за исключением небольшого увеличения в 2003г. Несмотря на это, показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом  остается повышенным.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространёнными причинами смерти в 2006г. остаются болезни системы кровообращения (49% от общего числа умерших), новообразования (12,4%), несчастные случаи, отравления, травмы (2,5%). Острой остается проблема смертности в трудоспособном возрасте и особенно среди мужского населения.

Современные параметры рождаемости, за исключением 2006-2007 годов, более чем в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений.

На перспективу динамика естественного движения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения. Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственных программ улучшения демографической ситуации, значительное влияние на численность населения Ольгинского сельского поселения оказывает непосредственная близость к Ростову-на-Дону, что усиливает его конкурентоспособность в закреплении населения в трудоспособном возрасте.

Миграционное движение. За счет миграционного движения за последние 5 лет численность населения поселения увеличилась на 313чел. Кроме того, Ольгинское сельское поселение находится в 30-тикилометровой зоне влияния Ростовской агломерации, поэтому миграционные процессы в нем происходят очень активно.

Таблица № 44

Компоненты изменения численности населения Ольгинского сельского поселения

| №№ п/п | Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | 6006 | 6008 | 6009 | 6048 | 6060 |
| 2 | Естественное движение, ‰ | -9,5 | -9,7 | -9,9 | -9,6 | -3,3 |
| 3 | Миграционное движение, ‰ | 9,82 | 9,82 | 16,48 | 11,57 | 4,29 |

Из таблицы видно, что на  протяжении всего периода миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения, что обуславливало постоянный общий рост его численности.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по Ольгинскому сельскому поселению снижается и на 01.01.07г. составила 44% населения. В разрезе населенных пунктов соотношение по полу соответствует соотношению в общем по поселению.

Таблица № 45

| № п/п | Численность населения (чел.) | Населенные пункты (01.01.2007г.) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Ольгинская | х. Нижнеподпольный | х. Махин |  |
| 1 | женщины | 2952 | 351 | 72 | 3375 |
| 2 | мужчины | 2314 | 320 | 57 | 2691 |
| 3 | всего | 5266 | 671 | 129 | 6066 |

Во всех населенных пунктах Ольгинского сельского поселения соотношение мужчин и женщин отражает общие показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Таблица № 46

Распределение населения Ольгинского сельского поселения по возрастным категориям в период 2002 – 2007 гг., в % от общей численности населения

| №№ п/п | Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Население в возрасте: |
| 1 | моложе трудоспособного | 13,6 | 12,7 | 11,9 | 11,0 | 10,2 | 9,4 |
| 2 | трудоспособного | 77,3 | 77,9 | 78,5 | 79,0 | 79,6 | 80,0 |
| 3 | старше трудоспособного | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,6 |

Доля трудоспособного населения увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу повышенного числа молодежи.

При рассмотрении возрастной структуры населения наблюдается три минимума рождаемости, характерных не только для Ольгинского сельского поселения, но и для всей страны в целом. Первый минимум приходится на 1943-1945гг. и связан со 2-й мировой войной. Второй – на 1965-1970гг. - связан со вступлением в детородный период людей, рождённых во время первого минимума. Третий минимум рождаемости приходится на 1990-е годы и связан с системным кризисом в стране и снижением уровня жизни. Соответственно и минимум населения приходится на эти возрастные группы. Процессы депопуляции, наблюдающиеся в настоящее время, напрямую связаны с последним минимумом рождаемости. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1987 гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3года) значительное увеличение рождаемости, связанное со вступлением женщин, относящихся к этой возрастной группе, в период наибольшей фертильности.

Постепенное увеличение числа зарегистрированных браков и уменьшение процента разводов связаны со стабилизацией, улучшением социально-экономических условий и с повышением уровня жизни населения как в стране в целом, так и в поселении, а также с максимумом рождаемости, имевшим место во второй половине 80-х годов прошлого века. Стабильные семьи способствуют увеличению рождаемости, поэтому в ближайшие несколько лет прогнозируется увеличение рождаемости.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства составлен на 10 лет (2018г.), на расчётный срок составлен на 20 лет (2028г.). Он произведен по методу статистического прогноза естественного и механического прироста населения. Для расчета использованы данные, предоставленные администрацией Ольгинского сельского поселения и статистическим управлением Аксайского района с 2002 по 2006гг.

Хотя системный кризис 90-х годов, послуживший  причиной не только спада производства, но и снижения уровня жизни населения, не отражался в статистических данных, предоставленных для анализа, при оценке развития тенденций движения населения учитывался тот факт, что увеличение численности связано с благотворным влиянием стабилизации экономики и повышением уровня жизни. Эти процессы оказывают положительное влияние на демографическую ситуацию и приводят к увеличению рождаемости и резкому уменьшению смертности.

Динамика естественного и миграционного движения населения Ольгинского сельского поселения имеет противоположные направления. В Ростовской области наблюдается естественная убыль населения с заметными тенденциями к сокращению разрыва между графиками изменения рождаемости и смертности.

Миграционный прирост жителей Ольгинского сельского поселения за пятилетний период в целом имеет высокий коэффициент восполняемости численности его населения, имеющего высокий уровень естественной убыли.

Движение численности населения Ольгинского сельского поселения по годам представлено в таблице № 47:

Таблица № 47

| № п/п | Годы | Численность населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Ежегодный показатель прироста населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2002 | 6006 | + 2 | 0,03 |
| 2 | 2003 | 6008 | + 1 | 0,01 |
| 3 | 2004 | 6009 | + 39 | 0,65 |
| 4 | 2005 | 6048 | + 12 | 0,2 |
| 5 | 2006 | 6060 | + 6 | 0,1 |
| 6 | 2007 | 6066 | - | - |

За последние 6 лет в Ольгинском сельском поселении наблюдается увеличение численности населения.

При составлении прогноза общей численности населения используется коэффициент общего прироста за период, предшествующий прогнозируемому. Предполагается, что соотношение между рождаемостью, смертностью и миграционным приростом будет таким же и в последующие годы.

Численность населения на 01.01.2007 г. составляет 6066 человек. Проектная численность населения на 1 очередь строительства 10 лет (до 2018 года) составит 6714чел.

Таким образом, прирост населения Ольгинского сельского поселения на 1 очередь строительства составит 648 человек. Для последующих расчетов перспективная численность населения на 1 очередь строительства составляет 6714 человек.

Численность населения станицы на расчетный срок генерального плана 20 лет (до 2028 года) составит:

Sпер.(2028) = 6066 × (1+10,2/1000)20 = 7431чел.

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2028 года) составит 1365 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Ольгинского сельского поселения представлены в таблице № 48.

Таблица № 48

|  | По состоянию на 01.01.2007 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь строительства плана (10 лет) до 2018 г. | На срок генерального плана (20 лет) до 2028 г. |
| Численность населения, чел. | 6066 | 6714 | 7431 |
| Прирост, чел. | - | 648 | 1365 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные обстоятельства и изменения в социальной, экономической, политической или какой-либо другой базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

В сложившейся в стране экономической ситуации накануне мирового финансового кризиса исключать возможность  появления этих подвижек на перспективу нельзя.

При учете жилищного строительства на проектируемых участках в численности населения ожидаются существенные изменения, которые нельзя не учитывать при прогнозе численности. Для этого временные интервалы между годами необходимо сократить и принять за точки прогноза 2010, 2015, 2020 и 2025 годы, исходя из которых необходимо составить скорректированный прогноз на расчетные сроки генерального плана.

Краткосрочный прогноз не будет затрагиваться существенными миграционными изменениями в численности населения ввиду того, что инженерная подготовка территории требует определенных временных затрат. Временные затраты берутся в размере пяти лет.

Прогноз численности населения на двухгодичный период до 2010 года составит:

Sпер.(2010) = 6066 × (1+10,2/1000)2=6190чел.

Таким образом, прирост населения в поселении составит 124 человека. Для последующих расчетов перспективная численность населения на 2010 год составляет 6190 человек.

Относительно последующих расчетных дат по контрольным срокам в целом по поселению были получены следующие прогнозные результаты:

Sпер.(2015) = 6066 × (1+10,2/1000)7=6513чел.

Sпер.(2020) = 6066 × (1+10,2/1000)12=6852чел.

Sпер.(2025) = 6066 × (1+10,2/1000)17=7208чел.

Прирост населения в поселении на 2015, 2020 и 2025 годы составит 447, 786 и 1124 человека соответственно.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Ольгинского с.п. приведены в сводной таблице № 49.

Таблица № 49

Сводная таблица динамики численности населения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения

|  | Численность жителей (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  |  |  |  | 2018г. | 2028г. |
| Населенный пункт: |  |
| ст. Ольгинская | 5374 | 5654 | 5948 | 6258 | 5829 | 6451 |
| х. Махин | 131 | 138 | 146 | 153 | 142 | 158 |
| х. Нижнеподпольный | 685 | 719 | 758 | 797 | 743 | 822 |
| Всего по Ольгинскому сельскому поселению | 6190 | 6513 | 6852 | 7208 | 6714 | 7431 |

Помимо постоянного населения, проживающего на территории Ольгинского сельского поселения, так же необходимо учитывать и численность рекреантов. Это связано с проектируемым рекреационным строительством в пределах поселения. Примерная численность рекреантов по объемам строительства планируется около 800 человек.  Помимо владельцев участков, необходимо учитывать и членов их семей. При подсчете общей численности рекреантов учитывался коэффициент семейности, равный для молодых семей ростовчан около 3. На основании проведенных расчетов была получена численность временных жителей около 2400 человек. Эта информация необходима для некоторой корректировки расчета объектов обслуживания и коммуникационных сетей.

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации инвестиционного проекта планируется достижение ряда показателей и получение эффектов в бюджетной и других сферах. Наиболее эффективным способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данного бизнес-плана были обоснованы и предложены следующие целевые показатели до 2025 года включительно

Целевой показатель качества питьевой воды

Данный показатель определяется на основании санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) и рассчитывается как процент проб стандартного качества из общего объема анализируемых проб.  В настоящее время данный показатель по качеству питьевой воды в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения, составляет 91% , целевой показатель на 2025 год – 96 %  соответственно.

Задачи по достижению целевого показателя:

•	Реконструкция и восстановление водопроводных линий, в том числе проекты первоочередных инвестиций по замене водоводов, а так же строительство новых уличных водопроводов.

Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг

Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель, длительность прекращения оказания услуг - 24 часов. Целевой показатель, длительность прекращения оказания услуг - 8 часов.

Задачи по достижению целевого показателя:

- Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей и перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

- Реконструкция водоводов

Целевой показатель по обеспечению доступности услуг

Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения в течение суток и отсутствии фактов снижения напоров воды в распределительной сети. Текущий показатель - 20 часов в сутки. Целевой показатель- 24 часов в сутки.

Задачи по достижению целевого показателя:

- Реконструкция водоводов  с целью обеспечения водой населения.

- Замена изношенных водопроводных сетей.

Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях  водопровода

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода - 4 аварии на 1 км сети  Целевой показатель, аварийности на сетях водопровода  - 1 авария на 1 км сети.

Задачи по достижению целевого показателя:

- Обучение персонала.

- Повышение качества ремонтных работ на сетях.

- Переход на новые материалы.

- Замена изношенных сетей водопровода.

Целевой показатель эффективности учета и распределения питьевой воды.

Текущий показатель неучтенных потерь воды  44 %. Целевой показатель на 2030 год - 32 %

Задачи по достижению целевого показателя:

- Реализация проектов реконструкции водоводов.

- Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

Целевой показатель охвата потребителей услугами водоснабжения.

Текущий показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения  - 80,21 %,. Целевой показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения, — 98 %.

Задачи по достижению целевого показателя:

- Ликвидация дефицита питьевой воды за счет реконструкции водоводов и ВНС.

- Развитие уличной распределительной сети в населенных пунктах Ольгинского сельского поселения.  Долевое участие в строительстве уличных водопроводов частного сектора, с последующей приемкой в собственность. Сокращение сроков подключения к водопроводным линиям и постановке на учет новых абонентов.

- Подключение  населенных пунктов Ольгинского сельского поселения к централизованной системе водоснабжения.

Проектное предложение

В составе проекта «Генеральный план Ольгинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» выполнен расчет потребности в природном газе на отопление, горячее водоснабжение и хозяйственно-бытовые нужды проектируемых территорий.

Расчетом учтена потребность в природном газе проектируемых предприятий торговли и бытового обслуживания, а также увеличивающаяся потребность в обеспечении природным газом существующих жилых поселков ст.Ольгинская, х.Махин и х.Нижнеподпольный на I и II очередь строительства.

Для газификации проектируемых территорий предусматривается прокладка газопроводов среднего давления с установкой газорегуляторных пунктов для снижения давления газа до низкого на потребителя.

Таблица 50

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Существу-ющее положен. 2008г. | I очередь строитель- ства 2018г. | II очередь строитель-ства 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6782,0 |
| 2. | Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс.нм3/год тыс. тут | 13818,0 15,6 | 15306,0 17,3 | 25618,0 29,0 |
| 3. | Протяженность сетей среднего давления. | км | - | - | 5,5 |

1.  Исходные  данные.

1.1. Численность населения в существующих и проектируемых поселениях принимается

по таблице 51:

Таблица 51

Для определения потребности в природном газе на отопление жилых домов принято:

- для существующих поселений и садового товарищества на перспективу:

а)  Sж.д.=100 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =17,4кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 1,88 нм3/час.

- для проектируемого жилого поселка (рекреанты):

а) Sж.д.=160 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =16,0кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 2,0 нм3/час.

1.3.  Коэффициент семейности  -   Ксем.=3,5

Расчет расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Максимальный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003  [ 6.2 ]:

Qhd = Khmax Qy ,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к  максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  [ 6.2 ] в зависимости от численности населения.

Qy   -  годовой расход газа, м3/год.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

m x q

Qу  =                       м3/год,

Q р н

где:    m  -  численность населения;

q  = 2400 тыс. ккал  -  норма расхода теплоты на 1 чел. в год  при наличии в доме газовой плиты и газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается по таблице А.1 (Приложение А , [6.2]);

Qрн =8075  ккал/ м3/час – теплотворная способность топлива.

Результаты расчета по определению годового и часового расходов газа на хозяйственно-бытовые нужды населения сведены в таблицах 52 и  53.

Таблица 52

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Qу,тыс.м3/год в наст. время | Qу,тыс.м3/год I очередь | Qу,тыс.м3/год II очередь | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1565,0 | 1733,0 | 1917,0 |  |
| 2. | Махин | 41,0 | 42,0 | 47,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 197,0 | 221,0 | 245,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 892,0 |  |
|  | Всего: | 1803,0 | 1996,0 | 3101 |  |

Таблица 53

Расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Khmax | Qhd, м3/час в наст. время | Khmax | Qhd, м3/час I очередь | Khmax | Qhd, м3/час II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1/ 2105 | 744,0 | 1/2120 | 818,0 | 1/2130 | 900,0 |  |
| 2. | Махин | 1/1800 | 23,0 | 1/1800 | 24,0 | 1/1800 | 26,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1/1800 | 110,0 | 1/1800 | 123,0 | 1/1800 | 136,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | - | - | 1/2050 | 435,0 |  |
|  | Всего: |  | 877,0 |  | 965,0 |  | 1497 |  |

- Расчет расхода газа на отопление жилых домов.

  - Определение часового расхода газа на отопление жилых домов.

Расчетный часовой расход газа на отопление жилых домов определяется по установленной мощности отопительных котлов, приведенных в исходных данных, п.1.2, по формуле:

Qhот  =   Кsim.к. х qк  х N,    где:

Кsim к. = 0,85 – коэффициент одновременности для отопительных котлов, см. примечание 2 к таблице 54;

qк  -  номинальный расход газа на отопительный котел , нм3/час

(см. Исходные данные, п.1.2);

N  -  количество жилых домов, определяемое по численности населения через коэффициент семейности  Ксем.=3,5 (см. Исходные данные, п.1.3).

Результаты расчета приведены в таблице 54.

Таблица 54

Расчет расхода газа на отопление

| № п/п | Наименование поселения | N в наст. время | Qhот, м3/час в наст. время | N I оч. | Qhот, м3/час I оч. | N II оч. | Qhот, м3/час II оч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1504 | 2403,0 | 1665 | 2661,0 | 1843 | 2945,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 2. | Махин | 39 | 62,0 | 41 | 66,0 | 45 | 72,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 3. | Нижнеподпольный | 189 | 302,0 | 212 | 339,0 | 235 | 375,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | - | - | 857 | 1457,0 | qк = 2,0 нм3/час |
|  | Всего: |  | 2767,0 |  | 3066,0 |  | 4849 |  |

3.2. Расчет годовой потребности в природном газе на отопление жилых домов

Годовой расход газа на нужды отопления Ольгинского сельского поселения определяется по формуле :

Qгодот  =Qhот х nо х 24    ,        м3/год, где:

Qhот    - часовой расход газа на отопление жилых домов поселения;

nо = 171 -  продолжительность отопительного периода, сутки.

Результаты расчета приведены в таблице 55.

Таблица 55

Годовой расход газа на нужды отопления

| № п/п | Наименование поселения | Qгодот, тыс.м3/год в наст. время | Qгодот, тыс.м3/год I очередь | Qгодот, тыс.м3/год II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 9862,0 | 10920,0 | 12086,0 |  |
| 2. | Махин | 255,0 | 270,0 | 295,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1240,0 | 1391,0 | 1415,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 5980,0 |  |
|  | Всего: | 11357,0 | 12581,0 | 19776 |  |

4. Определение годовых расходов газа на нужды предприятий торговли и бытового  обслуживания.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания принимаются в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома в соответствии с п.3.13.

Расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания приведены в сводной таблице 56.

5. Сводные таблицы годовой потребности в природном газе и часовых расходов газа.

Таблица 56

Суммарный годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды поселений, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование поселения | QгодΣ, тыс.м3/год в наст. время | QгодΣ, тыс.м3/год I очередь | QгодΣ, тыс.м3/год II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 11427,0 | 12653,0 | 14003,0 |  |
| 2. | Махин | 296,0 | 312,0 | 342,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1437,0 | 1612,0 | 1660,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 6872,0 |  |
|  | Всего на жилые дома: | 13160,0 | 14577,0 | 22877 |  |
|  | Предприятия торговли и бытового обслуживания 5% | 658,0 | 729,0 | 1220,0 |  |
|  | Технологические нужды сельхозпредприятий 10% | 11316 | 1458 | 2288 |  |
|  | Итого: | 15134 | 16764 | 26385 |  |

Таблица 57

Суммарный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды поселений и отопление жилых домов

| № п/п | Наименование поселения | QhΣ, м3/час в наст. время | QhΣ, м3/час I оч. | QhΣ, м3/час II оч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 3147,0 | 3479,0 | 3845,0 |  |
| 2. | Махин | 85,0 | 90,0 | 98,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 412,0 | 462,0 | 511,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 1892,0 |  |
|  | Всего: | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |

Таблица 58

Сводная таблица расходов газа на существующие и проектируемые сельские поселения

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Расчетный расход в наст. время 2008г. | Расчетный расход I очередь строитель- ства 2018г. | Расчетный расход II очередь строитель- ства 2028г. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |
| 2. | Годовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс. нм3/год тыс. тут | 15134 15,6 | 16764 17,3 | 26385 29,0 |  |

Существующие электрические сети проектируемой территории подлежат реконструкции с учетом перспективного развития рекреационного жилья и прилегающих населенных пунктов. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10 кВ и прокладка новых участков сетей, трассы которых выбирались с учетом перспективного развития рекреационного жилья и прилегающих населенных пунктов.

Для определения объемов реконструкции и строительства существующих и проектируемых электросетей соответственно необходимо на дальнейших стадиях проектирования провести обследование электросетей, уточнить точки подключения и технические условия на подключение  проектируемых электросетей.

Таблица 59

Расчетные электрические нагрузки на I очередь (2018г.)

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| Ольгинская | 5829 | 2390 |
| Махин | 142 | 58,2 |
| Нижнеподпольный | 743 | 304,6 |
| ИТОГО: | 6714 | 2752,7 |

Таблица 60

Расчетные электрические нагрузки  на II очередь (2028г.)

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| Ольгинская | 6451 | 2645 |
| Махин | 158 | 65 |
| Нижнеподпольный Рекреационное жилье | 822 3000 | 337 1230 |
| ИТОГО: | 10174 | 4171,3 |

В настоящее время на территории Аксайского района отсутствуют предприятия по переработке твердых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.  Фактически на территории района действует один полигон ТБО и мусороперегрузочная станция в районе п. Ковалевка. Существует необходимость в отводе новых площадей под захоронение  ТБО.

Администрацией Аксайского района  планируется  проектирование и строительство новых полигонов.

Проектные решения

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

1.Сбор и удаление ТБО.

2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий.

3. Уборка территории от мусора, смёта, снега,  мытье усовершенствованных покрытий.

Ориентировочные расчеты образования ТБО   выполнены по СНиП-2.07.01-98*, Москва, 2004г.

Нормы накопления  отходов в благоустроенном фонде и частном секторе приняты одинаковые - 450 кг на человека в год (1,5 куб.м/год).

По рекомендации  Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. Таким образом, норма накопления ТБО на одного жителя в год на 1-ю очередь составит 640кг, на расчетный срок - 945кг.

Таблица 61

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на 1чел./год | Расчетное накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | куб. м | т | куб. м |
| 1очередь, 2018г. | 6714 | 0.640 | 1,1 | 4297 | 7385 |
| Расчетный срок, 2028г. | 10174 | 0.945 | 1,5 | 9614 | 15261 |

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории сельского поселения намечено производить по следующей схеме:

1.На территории коттеджной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта  по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных  местах с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные картонные полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

2.Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и установить несменяемые контейнеры на колесиках с последующей     перегрузкой в мусоровоз.

3.Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры - накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной  близости от дороги.

4.Предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

## Перспективная схема электроснабжения Ольгинского сельского поселения.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Ольгинского сельского поселения состоит из 1872 дворов. Общая площадь строений  -  96400 кв. м. Из них 98% жилого фонда составляет одноэтажная постройка, 2% - 2-х и  3-х этажные дома. Основная часть построек (91%) выполнена из кирпича, 3%  — из крупных блоков, 2% - деревянные, 1% - панельные, 3% - из прочих материалов.

Специфической особенностью Ольгинского сельского поселения  является расположение территории в низменной части рельефа с высоко расположенными грунтовыми водами. В результате в период паводков происходит их подъем и  подтопление фундаментов зданий, что приводит к их  износу и уменьшению срока службы. Это объясняет специфику строительных работ на данной территории.

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1995гг. Доля таких зданий составляет 92,3% жилого фонда. Зданий, построенных до 1920 г., всего 0,21%

Трудовые ресурсы Ольгинского сельского поселения – важная составляющая его развития. Поскольку поселение находится в непосредственной близости от Ростовской агломерации, его территория является привлекательной для многих инвесторов. Численность населения в трудоспособном возрасте Ольгинского сельского поселения на 01.01.2007г.  достигла 4,8тыс.чел., что составило 80% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.07г. составила 3179чел. – 52,4% от общей численности населения.

В Ольгинском сельском поселении существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве и сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии поселения и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего по видам экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Наибольшая доля занятого населения на территории Ольгинского сельского поселения приходится на пищевую промышленность – 68,9%, и она растет. Далее следует сельское хозяйство – 14,2%. Доля населения, занимающаяся частным предпринимательством, в основном в сфере торговли и услуг, составляет 11%. С приходом инвесторов количество рабочих мест планируется увеличить, что позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в поселении и создаст благоприятные предпосылки для его устойчивого развития.

Вследствие близости крупных центров притяжения рабочей силы, для поселения характерно наличие трудовой маятниковой миграции. Трудовые ресурсы поселения притягивают к себе Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск и т.д. За пределами поселения работает около 2190 человек, зарегистрированных на его территории, что составляет 45,6% от общей численности трудоспособного населения. При детальном изучении территориальной структуры занятости выявлено, что 850 человек заняты на территории Ростова, что составляет 38,8% от общего количества занятых за пределами поселения, в Аксае – 650 человек (29,7%), в пос.им. Ленина – 250 человек (11,4%), в Батайске – 300 человек (13,7%), в ст. Старочеркасской 140 чел (6,4%).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения сельского поселения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности путём создания новых предприятий и тем самым – новых рабочих мест. Пролонгация численности экономически активного населения демонстрирует увеличение количества трудовых ресурсов к расчетному сроку на 766 человек. (табл.

№ 61)

Таблица № 61

Прогноз динамики экономически активного населения Ольгинского сельского поселения по отраслям занятости

| Отрасли занятости | Человек |
| --- | --- |
|  | Настоящее время (01.01.07) | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  | 2018г. | 2028г. |
| Промышленность | 2190 | 2424 | 2683 |
| Сельское хозяйство | 452 | 500 | 553 |
| Сфера обслуживания | 350 | 387 | 428 |
| Образование | 95 | 105 | 117 |
| Прочие отрасли | 92 | 102 | 113 |
| Всего: | 3179 | 3518 | 3894 |

Помимо уже сформировавшихся объектов сферы обслуживания, взявших на себя функцию работодателя, на территории Старочеркасского сельского поселения идет реализация инвестиционных проектов туристско-рекреационного и этнографического профиля на территории 500га. Масштабность проекта позволяет говорить о перспективах создания большого количества рабочих мест, что повлечет за собой отток части трудоспособного населения Ольгинского сельского поселения как в виде маятниковой миграции, так и в виде переселения с территории поселения.

Однако сдерживающим фактором, препятствующим оттоку трудовых ресурсов может служить планирование создания рекреационного комплекса на левом берегу реки Дон, в пределах границ Ольгинского сельского поселения, открывающего перспективы для создания рабочих мест в сфере обслуживания. Это так же не исключает возможности переориентации трудовых ресурсов из прилегающих поселений на рынок труда в пределах Ольгинского сельского поселения и значительного увеличения категории лиц, занятых в сфере услуг в структуре занятости.

Перспективы развития рынка труда поселения связаны с активными инвестиционными процессами, с общим подъемом экономики  Аксайского района и в частности, с развитием туристско-рекреационной зоны. Дальнейшее развитие получат предприятия пищевых производств, сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК поселения.

Большой потенциал у рассматриваемой территории - в секторе рекреационных услуг. Это связано с близостью к Ростовской агломерации и наличием приемлемых ландшафтно-экологических условий на нижнем Дону для развития этого вида деятельности. При дальнейшем развитии этого направления возникнет потребность в трудовых ресурсах, что повлечет увеличение количества мигрантов как маятниковых, так и на постоянное место жительства.

Основными направлениями в работе поселения в целях обеспечения потребности развивающейся  экономики  в рабочей силе должны являться:

- проведение активной политики на рынке труда, вовлечение  незанятых граждан на основе повышения их мотивации в трудовой деятельности;

- повышение мобильности рабочей силы посредством разработки эффективной системы профессионального обучения и переобучения;

- координация профессионально-квалификационной структуры подготовки рабочих и специалистов в образовательных учреждениях профессионального образования всех уровней с потребностью рынка труда в Ростовской агломерации;

- содействие незанятой молодежи в возрасте до 18 лет, не имеющей специальности и впервые вступающей на рынок труда, путём  их направления в учреждения профессионального образования для получения профессии до начала трудовой деятельности;

- приведение структуры профессий в соответствие со структурными изменениями, происходящими на местном рынке труда в пределах Ростовской агломерации.

Раздел «Электроснабжение» разработан на основании схемы инженерных сетей, выполненной в составе «Схемы территориального планирования Аксайского района», выполненной РосНИПИ Урбанистики (г.Санкт-Петербург) и «Генерального плана развития Ольгинского сельского поселения». При разработке схемы электроснабжения территории поселения на расчетный срок  учтены вопросы электроснабжения всех объектов, находящихся в границах населенных пунктов.

В объем раздела входит:

а) подсчет электрических нагрузок;

б) разработка схемы электроснабжения на напряжение 10 кв.

Расчёт электрических нагрузок проводился в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34. 20. 185 - 94.

Расчёт электрических нагрузок для жилищно-коммунального сектора включает в себя нагрузки жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения, а также нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей, питающихся по городским распределительным сетям.

Источники питания и трансформаторные подстанции

В соответствии со схемой инженерных сетей, выполненной в составе «Схемы территориального планирования Аксайского района», выполненной  РосНИПИ Урбанистики (г.Санкт-Петербург) электроснабжение осуществляется от электрических сетей 35; 110кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Ростовэнерго».

Источником электроснабжения населенных пунктов являются трансформаторные подстанции 220/110/35/10 кВ. Основной опорной подстанцией системы является подстанция 220/110 кВ  «Койсуг»  (120+125 МВА).

Потребители Аксайского района запитаны на напряжение 35кВ.

Разработанная проектом схема электроснабжения для рассматриваемых объектов предусматривает, что проектирование и размещение трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ будет предусмотрено на следующих стадиях проектирования.

Существующие электрические сети проектируемой территории подлежат реконструкции с учетом перспективного развития рекреационного жилья и прилегающих населенных пунктов. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10 кВ и прокладка новых участков сетей, трассы которых выбирались с учетом перспективного развития рекреационного жилья и прилегающих населенных пунктов.

Для определения объемов реконструкции и строительства существующих и проектируемых электросетей соответственно необходимо на дальнейших стадиях проектирования провести обследование электросетей, уточнить точки подключения и технические условия на подключение  проектируемых электросетей.

Таблица 62

Расчетные электрические нагрузки на I очередь (2018г.)

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| Ольгинская | 5829 | 2390 |
| Махин | 142 | 58,2 |
| Нижнеподпольный | 743 | 304,6 |
| ИТОГО: | 6714 | 2752,7 |

Таблица 63

Расчетные электрические нагрузки  на II очередь (2028г.)

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| Ольгинская | 6451 | 2645 |
| Махин | 158 | 65 |
| Нижнеподпольный Рекреационное жилье | 822 3000 | 337 1230 |
| ИТОГО: | 10174 | 4171,3 |

## Перспективная схема газоснабжения Ольгинского сельского поселения.

Раздел «Газоснабжение» выполнен на основании:

-  Задания на проектирование;

-    СНиП 42-01-2003 «Газораспределительные системы»;

- Генерального плана Ольгинского сельского поселения Аксайского района

Ростовской области, разработанного ГУ РО «Институт градостроительства»;

- Схемы существующей системы газораспределения и газопотребления сельских

поселений М 1:25 000.

При разработке схемы газоснабжения Ольгинского сельского поселения проектная степень газификации составляет 100%. Степень газификации Ольгинского сельского поселения в настоящее время составляет  83%. Застройка населенных пунктов в основном малоэтажная и обеспечивается теплом и горячей водой за счет местных отопительных установок.

Потребность в газе проектируемых объектов инфраструктуры определена расчетом.

Проектное предложение

В составе проекта «Генеральный план Ольгинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» выполнен расчет потребности в природном газе на отопление, горячее водоснабжение и хозяйственно-бытовые нужды проектируемых территорий.

Расчетом учтена потребность в природном газе проектируемых предприятий торговли и бытового обслуживания, а также увеличивающаяся потребность в обеспечении природным газом существующих жилых поселков ст.Ольгинская, х.Махин и х.Нижнеподпольный на I и II очередь строительства.

Для газификации проектируемых территорий предусматривается прокладка газопроводов среднего давления с установкой газорегуляторных пунктов для снижения давления газа до низкого на потребителя.

Таблица 64

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Существу-ющее положен. 2008г. | I очередь строитель- ства 2018г. | II очередь строитель-ства 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6782,0 |
| 2. | Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс.нм3/год тыс. тут | 13818,0 15,6 | 15306,0 17,3 | 25618,0 29,0 |
| 3. | Протяженность сетей среднего давления. | км | - | - | 5,5 |

1.  Исходные  данные.

1.1. Численность населения в существующих и проектируемых поселениях принимается

по таблице 65:

Таблица 65

Для определения потребности в природном газе на отопление жилых домов принято:

- для существующих поселений и садового товарищества на перспективу:

а)  Sж.д.=100 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =17,4кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 1,88 нм3/час.

- для проектируемого жилого поселка (рекреанты):

а) Sж.д.=160 м2 – средняя отапливаемая площадь одного жилого дома;

б) отопительные котлы для жилых домов тепловой мощностью Qhот =16,0кВт,

номинальный расход газа на 1 котел  qк = 2,0 нм3/час.

1.3.  Коэффициент семейности  -   Ксем.=3,5

Расчет расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Максимальный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003  [ 6.2 ]:

Qhd = Khmax Qy ,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к  максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  [ 6.2 ] в зависимости от численности населения.

Qy   -  годовой расход газа, м3/год.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

m x q

Qу  =                       м3/год,

Q р н

где:    m  -  численность населения;

q  = 2400 тыс. ккал  -  норма расхода теплоты на 1 чел. в год  при наличии в доме газовой плиты и газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается по таблице А.1 (Приложение А , [6.2]);

Qрн =8075  ккал/ м3/час – теплотворная способность топлива.

Результаты расчета по определению годового и часового расходов газа на хозяйственно-бытовые нужды населения сведены в таблицах 66 и  67

Таблица 66

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Qу,тыс.м3/год в наст. время | Qу,тыс.м3/год I очередь | Qу,тыс.м3/год II очередь | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1565,0 | 1733,0 | 1917,0 |  |
| 2. | Махин | 41,0 | 42,0 | 47,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 197,0 | 221,0 | 245,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 892,0 |  |
|  | Всего: | 1803,0 | 1996,0 | 3101 |  |

Таблица 67

Расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Khmax | Qhd, м3/час в наст. время | Khmax | Qhd, м3/час I очередь | Khmax | Qhd, м3/час II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1/ 2105 | 744,0 | 1/2120 | 818,0 | 1/2130 | 900,0 |  |
| 2. | Махин | 1/1800 | 23,0 | 1/1800 | 24,0 | 1/1800 | 26,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1/1800 | 110,0 | 1/1800 | 123,0 | 1/1800 | 136,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | - | - | 1/2050 | 435,0 |  |
|  | Всего: |  | 877,0 |  | 965,0 |  | 1497 |  |

- Расчет расхода газа на отопление жилых домов.

  - Определение часового расхода газа на отопление жилых домов.

Расчетный часовой расход газа на отопление жилых домов определяется по установленной мощности отопительных котлов, приведенных в исходных данных, п.1.2, по формуле:

Qhот  =   Кsim.к. х qк  х N,    где:

Кsim к. = 0,85 – коэффициент одновременности для отопительных котлов, см. примечание 2 к таблице 68;                                                                                     [6.2]

qк  -  номинальный расход газа на отопительный котел , нм3/час

(см. Исходные данные, п.1.2);

N  -  количество жилых домов, определяемое по численности населения через коэффициент семейности  Ксем.=3,5 (см. Исходные данные, п.1.3).

Результаты расчета приведены в таблице 68.

Таблица 68

Расчет расхода газа на отопление

| № п/п | Наименование поселения | N в наст. время | Qhот, м3/час в наст. время | N I оч. | Qhот, м3/час I оч. | N II оч. | Qhот, м3/час II оч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 1504 | 2403,0 | 1665 | 2661,0 | 1843 | 2945,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 2. | Махин | 39 | 62,0 | 41 | 66,0 | 45 | 72,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 3. | Нижнеподпольный | 189 | 302,0 | 212 | 339,0 | 235 | 375,0 | qк=1,88 нм3/час |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | - | - | 857 | 1457,0 | qк = 2,0 нм3/час |
|  | Всего: |  | 2767,0 |  | 3066,0 |  | 4849 |  |

3.2. Расчет годовой потребности в природном газе на отопление жилых домов

Годовой расход газа на нужды отопления Ольгинского сельского поселения определяется по формуле :

Qгодот  =Qhот х nо х 24    ,        м3/год, где:

Qhот    - часовой расход газа на отопление жилых домов поселения;

nо = 171 -  продолжительность отопительного периода, сутки.

Результаты расчета приведены в таблице 69.

Таблица 69

Годовой расход газа на нужды отопления

| № п/п | Наименование поселения | Qгодот, тыс.м3/год в наст. время | Qгодот, тыс.м3/год I очередь | Qгодот, тыс.м3/год II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 9862,0 | 10920,0 | 12086,0 |  |
| 2. | Махин | 255,0 | 270,0 | 295,0 | 2. |
| 3. | Нижнеподпольный | 1240,0 | 1391,0 | 1415,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 5980,0 |  |
|  | Всего: | 11357,0 | 12581,0 | 19776 |  |

4. Определение годовых расходов газа на нужды предприятий торговли и бытового  обслуживания.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания принимаются в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома в соответствии с п.3.13   [6.2].

Расходы газа на нужды предприятий торговли и бытового обслуживания приведены в сводной таблице 70

5. Сводные таблицы годовой потребности в природном газе и часовых расходов газа.

Таблица 70

Суммарный годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды поселений, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование поселения | QгодΣ, тыс.м3/год в наст. время | QгодΣ, тыс.м3/год I очередь | QгодΣ, тыс.м3/год II очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 11427,0 | 12653,0 | 14003,0 |  |
| 2. | Махин | 296,0 | 312,0 | 342,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 1437,0 | 1612,0 | 1660,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 6872,0 |  |
|  | Всего на жилые дома: | 13160,0 | 14577,0 | 22877 |  |
|  | Предприятия торговли и бытового обслуживания 5% | 658,0 | 729,0 | 1220,0 |  |
|  | Технологические нужды сельхозпредприятий 10% | 11316 | 1458 | 2288 |  |
|  | Итого: | 15134 | 16764 | 26385 |  |

Таблица 71

Суммарный расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды поселений и отопление жилых домов

| № п/п | Наименование поселения | QhΣ, м3/час в наст. время | QhΣ, м3/час I оч. | QhΣ, м3/час II оч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 3147,0 | 3479,0 | 3845,0 |  |
| 2. | Махин | 85,0 | 90,0 | 98,0 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 412,0 | 462,0 | 511,0 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 1892,0 |  |
|  | Всего: | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |

Таблица 72

Сводная таблица расходов газа на существующие и проектируемые сельские поселения

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Расчетный расход в наст. время 2008г. | Расчетный расход I очередь строитель- ства 2018г. | Расчетный расход II очередь строитель- ства 2028г. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения и отопление жилых домов. | нм3/час | 3644,0 | 4031,0 | 6346 |  |
| 2. | Годовой расход газа на хоз.-бытовые нужды населения, отопление жилых домов и на предприятия торговли и бытового обслуживания. | тыс. нм3/год тыс. тут | 15134 15,6 | 16764 17,3 | 26385 29,0 |  |

6. Перспективная схема водоснабжения

## Ольгинского сельского поселения.

Схемой водоснабжения учитывается наружное пожаротушение во всех населенных пунктах.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*,  и принят из условия расчетного количества одновременных пожаров по количеству жителей в населенных пунктах и их этажной застройки.

Максимальный расчетный расход воды на пожаротушение принимается по количеству тушения одновременных пожаров в течение 3-х часов и составляет 10л/сек  и 15 л/сек на один пожар:

ст.Ольгинская -162м³;

х.  Махин        - 108м³;

х.  Нижнеподпольный -108м³;

рекреационная зона – 108 м³.

Общий объем воды на наружное пожаротушение для всех населенных пунктов составляет  486 м3.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды учитывается объемами резервуаров чистой воды, предусмотренных в каждом населенном пункте. Необходимый свободный напор в точках подключения к сети населенных пунктов в зависимости от этажности застройки принимается от 10 до 30 метров. Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода  через пожарные гидранты.

7. Перспективная схема водоотведения

## Ольгинского сельского поселения.

Схема хозяйственно-бытовой канализации Ольгинского сельского поселения, в том числе ст.Ольгинской, х.Махина и х.Нижнеподпольного, разработана с учетом проектных решений схемы инженерной инфраструктуры  в составе «Схемы территориального планирования Аксайского района», выполненной РосНИПИ Урбанистики (г.Санкт-Петербург).

Проектом предлагается строительство очистных сооружений канализации на левом берегу  реки Черкасской в производственно-коммунальной зоне с выпуском очищенных вод в водоем.

Обоснование и выбор системы канализации поселения приняты с учетом планировочных решений. Расчетные расходы сточных вод определены по планировочному количеству постоянного населения, рекреантов и степени благоустройства застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями глав СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Схема канализации определена существующим и планируемым рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием сточных вод осуществляется в самотечном и напорном режимах сетью коллекторов и трубопроводов с насосными станциями. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в водоем.

Объектами водоотведения являются населенные пункты Ольгинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

## .Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами Ольгинского сельского поселения.

В районе существует ряд несанкционированных свалок. Стихийные свалки в основном образуются вдоль дорог, в местах кратковременного отдыха населения и являются  постоянным источником  вторичного загрязнения окружающей среды.

В настоящее время на территории Аксайского района отсутствуют предприятия по переработке твердых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.  Фактически на территории района действует один полигон ТБО и мусороперегрузочная станция в районе п. Ковалевка. Существует необходимость в отводе новых площадей под захоронение  ТБО.

Проектные решения

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

1.Сбор и удаление ТБО.

2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий.

3. Уборка территории от мусора, смёта, снега,  мытье усовершенствованных покрытий.

Ориентировочные расчеты образования ТБО   выполнены по СНиП-2.07.01-98*, Москва, 2004г.

Нормы накопления  отходов в благоустроенном фонде и частном секторе приняты одинаковые - 450 кг на человека в год (1,5 куб.м/год).

По рекомендации  Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. Таким образом, норма накопления ТБО на одного жителя в год на 1-ю очередь составит 640кг, на расчетный срок - 945кг.

Таблица 73

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на 1чел./год | Расчетное накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | куб. м | т | куб. м |
| 1очередь, 2018г. | 6714 | 0.640 | 1,1 | 4297 | 7385 |
| Расчетный срок, 2028г. | 10174 | 0.945 | 1,5 | 9614 | 15261 |

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории сельского поселения намечено производить по следующей схеме:

1.На территории коттеджной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта  по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных  местах с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные картонные полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

2.Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и установить несменяемые контейнеры на колесиках с последующей     перегрузкой в мусоровоз.

3.Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры - накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной  близости от дороги.

4.Предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

## Финансовые потребности для реализации программы.

- Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

- При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-,  водоснабжения,  водоотведения,  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Ольгинского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам Ростовской области ( электроснабжения) и организацией коммунального комплекса.

3.Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам Ростовской области по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе города и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

- Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Ольгинского сельского поселения

В рамках осуществляемых функций Администрация Ольгинского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

## Модель для расчета программы.

# 1. Оценка эффективности реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельского поселения на

2012-2025 годы осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------  , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------  , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = -------------------------- ;  ЭФi  = ---------------------------  , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

# Text boxes

| № п/п | Годы | Численность населения, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграционный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2002 | 6006 | 63 | 120 | - 57 | + 59 | + 2 |
| 3 | 2003 | 6008 | 68 | 126 | - 58 | + 59 | + 1 |
| 4 | 2004 | 6009 | 55 | 115 | - 60 | + 99 | + 39 |
| 5 | 2005 | 6048 | 48 | 106 | - 58 | + 70 | + 12 |
| 6 | 2006 | 6060 | 51 | 71 | - 20 | + 26 | + 6 |
| 7 | 2007 | 6066 | - | - | - | - | - |
| 8 | Итого: | - 253 | 313 | 60 |

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения существующ., чел. | Планируемая численность населения к 2018году (I очередь), чел. | Планируемая численность населения к 2028 году (II очередь), чел. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 5266 | 5829 | 6451 |  |
| 2. | Махин | 138 | 142 | 158 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 662 | 743 | 822 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 3000 |  |
|  | Всего населения: | 6066 | 6714 | 10431 |  |

| № п/п | Годы | Численность населения, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграционный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2002 | 6006 | 63 | 120 | - 57 | + 59 | + 2 |
| 3 | 2003 | 6008 | 68 | 126 | - 58 | + 59 | + 1 |
| 4 | 2004 | 6009 | 55 | 115 | - 60 | + 99 | + 39 |
| 5 | 2005 | 6048 | 48 | 106 | - 58 | + 70 | + 12 |
| 6 | 2006 | 6060 | 51 | 71 | - 20 | + 26 | + 6 |
| 7 | 2007 | 6066 | - | - | - | - | - |
| 8 | Итого: | - 253 | 313 | 60 |

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения существующ., чел. | Планируемая численность населения к 2018году (I очередь), чел. | Планируемая численность населения к 2028 году (II очередь), чел. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 5266 | 5829 | 6451 |  |
| 2. | Махин | 138 | 142 | 158 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 662 | 743 | 822 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 3000 |  |
|  | Всего населения: | 6066 | 6714 | 10431 |  |

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения существующ., чел. | Планируемая численность населения к 2018году (I очередь), чел. | Планируемая численность населения к 2028 году (II очередь), чел. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольгинская | 5266 | 5829 | 6451 |  |
| 2. | Махин | 138 | 142 | 158 |  |
| 3. | Нижнеподпольный | 662 | 743 | 822 |  |
| 4. | Проектируемый жилой поселок (рекреанты) | - | - | 3000 |  |
|  | Всего населения: | 6066 | 6714 | 10431 |  |